## Slide 1: ELISA understanding the acronym
EL Enzyme-Linked
  An enzyme’s activity is used as a “reporter” to test for the presence/amount of a protein of interest.
  The enzymatic reaction will produce a colored species.

## Slide 2: ELISA understanding the acronym
EL Enzyme-linked
IS Immunosorbent
  An antibody or antigen (“immuno”) is adsorbed (“sorbent”) onto the polystyrene wells in which we conduct the test.

## Slide 3: ELISA understanding the acronym
EL Enzyme-linked
IS Immunosorbent
A Assay
  We could determine the amount of (quantitative assay).

## Slide 4
POSSIBILI FORMATI ANALITICI: piastre microtiter
In commercio sono disponibili numerosi kit su piastra microtiter a 96 pozzetti, spesso con traccianti enzimatici e rivelazione colorimetrica.
Il kit contiene la piastra con l’anticorpo immobilizzato e tutti i reagenti pronti all’uso.
E’ necessario disporre di pipette per la dispensazione e di alcune attrezzature (lettore di micropiastre per la misura del segnale ed eventualmente dispensatori, lavatori, ...)

## Slide 7
384 wells
1536 wells

## Slide 13
- Preserva la struttura anticorpo/antigene
- Preserva la funzione dell’enzima
elimina le interazioni deboli
(segnale di background )
TAMPONI UTILIZZATI
- BASE di TRIS, HEPES, o FOSFATI (PBS)
- NON DENATURANTI
- Con pH vicino alla neutralità
- con una limitata % di detergent NON inonici
ELISA Wash Buffer

## Slide 14
BLOCKING
Fase in cui si limitano i siti idrofobici sulla plastica NON occupati da Ab o Antigene
Ci sono 2 CLASSI di sostanze utilizzate
DETERGENTI (ionici – Zwitterionici - NON IONICI)
PROTEINE

## Slide 15
BLOCKING
- Distruzione delle interazioni idrofobiche
- eliminati nei lavaggi
- interferiscono nella attività dell’enzima
PROTEINE
- LATTE (in polvere) privo di grassi
- Siero
- albumina
- caseina
DETERGENTI
(ionici – Zwitterionici - NON IONICI)

## Slide 16
https://www.jove.com/v/10496/elisa-assays-indirect-sandwich-and-competitive?language=Italian

## Slide 17
La misura della quantità di analita (An) è basata sulla competizione con il tracciante (An*) per un numero limitato di siti anticorpali (Ab).
L’equilibrio che si instaura è:
An + Ab An-Ab
+
An*
An*-Ab
KAn
KAn*
Le condizioni per l’esecuzione del metodo sono:
[An*]i = costante
[Ab]i = costante
[Ab]i < [An]i + [An*]i
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI
METODI COMPETITIVI

## Slide 18
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI
METODI COMPETITIVI

## Slide 19
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
Fase solida
Anticorpo immobilizzato
Antigene
Tracciante
Enzima
Substrato enzimatico
ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) DIRETTO
METODI COMPETITIVI ETEROGENEI

## Slide 20
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI COMPETITIVI ETEROGENEI
SATURAZIONE

## Slide 21
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI COMPETITIVI ETEROGENEI

## Slide 22
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI COMPETITIVI ETEROGENEI

## Slide 23
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI COMPETITIVI ETEROGENEI

## Slide 24
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI COMPETITIVI ETEROGENEI

## Slide 25
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI COMPETITIVI ETEROGENEI

## Slide 26
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI COMPETITIVI ETEROGENEI

## Slide 27
Per i metodi competitivi, il segnale diminuisce all’aumentare della concentrazione di analita.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI METODI COMPETITIVI

## Slide 28
Metodo immunometrico competitivo eterogeneo: il legame dell’analita all’anticorpo viene rivelato indirettamente attraverso la misura del legame del tracciante all’anticorpo.
1
2
3
aggiunta reattivi
reazione
separazione libero legato
analita
tracciante
Conc. analita
Tracciante legato
0
4
16
2
4
1
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI METODI COMPETITIVI

## Slide 30
Aggiunta del campione
Incubazione
Aggiunta del tracciante
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
Fase solida
Anticorpo di cattura immobilizzato
Antigene
Tracciante
Enzima
Substrato enzimatico
Anticorpo di rivelazione
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO SU FASE SOLIDA “SANDWICH”

## Slide 31
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
SATURAZIONE
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO SU FASE SOLIDA “SANDWICH”

## Slide 32
Aggiunta del campione
Incubazione
Aggiunta del tracciante
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO SU FASE SOLIDA “SANDWICH”

## Slide 33
Aggiunta del campione
Incubazione
Aggiunta del tracciante
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO SU FASE SOLIDA “SANDWICH”

## Slide 34
Aggiunta del campione
Incubazione
Aggiunta del tracciante
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO SU FASE SOLIDA “SANDWICH”

## Slide 35
Aggiunta del campione
Incubazione
Aggiunta del tracciante
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO SU FASE SOLIDA “SANDWICH”

## Slide 36
Aggiunta del campione
Incubazione
Aggiunta del tracciante
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO SU FASE SOLIDA “SANDWICH”

## Slide 37
Aggiunta del campione
Incubazione
Aggiunta del tracciante
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO SU FASE SOLIDA “SANDWICH”

## Slide 38
1- Diretta
Anticorpo Marcato
2- indiretta
anticorpo secondario marcato
3- indiretta
anticorpo secondario biotinilato
Rivelato con un opportuno reagente
STRATEGIE DI RIVELAZIONE DI UN ANTIGENE

## Slide 40
BIOTIN
Biotin is a member of the B complex of vitamins.
Streptavidin
- is a tetrameric bacterial protein isolated from Streptomyces avidinii
- It has 4 high-affinity biotin binding sites.
Affinity is conferred by multiple hydrogen bonds and van der Waals interactions, The result is one of the strongest non-covalent bonds found in nature, with a femtomolar dissociation constant (Kd ~10-15).

## Slide 41
MARCATURA CON IL
COMPLESSO AVIDINA-BIOTINA
IMMUNODOSAGGI MEDIANTE IL COMPLESSO AVIDINA-BIOTINA

## Slide 42
Labeled streptavidin biotin method (LSAB).
Primary antibody detects target antigen.
Biotinylated secondary antibody recognizes primary antibody.
HRP-conjugated streptavidin binds biotinylated secondary antibody, enhancing the signal compared with HRP-conjugated secondary antibody.

## Slide 43
IMMUNODOSAGGI MEDIANTE IL COMPLESSO AVIDINA-BIOTINA
TECNICA DEL PONTE
AVIDINA-BIOTINA

## Slide 45
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
Fase solida
Antigene di cattura immobilizzato
Anticorpo
Tracciante
Enzima
Substrato enzimatico
Anticorpo specie-specifico
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI

## Slide 46
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI
Saturazione

## Slide 47
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI

## Slide 48
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI

## Slide 49
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI

## Slide 50
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI

## Slide 51
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI

## Slide 52
Aggiunta del campione
Aggiunta del tracciante
Incubazione
Lavaggio
Aggiunta del substrato
Misura del segnale
METODI NON COMPETITIVI ETEROGENEI
METODO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI

## Slide 54
High dose hook effect in solid phase immunoassay to measure antibody.