## Slide 1: DE1-SoC Board
Un sistema di sviluppo basato su FPGA Cyclone V

## Slide 2: Vista d’insieme

## Slide 3: Vista d’insieme

## Slide 4: Schema a blocchi

## Slide 5: Altera Cyclone® V SE 5CSEMA5F31C6N

## Slide 6: Resources

## Slide 7: Configurazione
Più approfonditamente il sistema fa uso
  Di un chipset comprendente un microcontrollore ed una CPLD opportunamente preconfigurata.
  Questo si occupa
    Di generare i segnali di configurazione nello std. JTAG per programmare l’FPGA
    Di interfacciarsi verso la porta USB
    Di interpretare i dati provenienti dal programmatore
    Di supervisionare la procedura di configurazione

## Slide 8: Accessori
oscillatore (clock gen) da 24, 25 e 50 Mhz
10 LED rossi
6 Display a sette segmenti
10 interruttori
4 Pulsanti con de-bouncing
  Premuto: 0 logico
  Rilasciato: 1 Logico
2x20 GPIO

## Slide 9: Pulsanti ed Interruttori
Pulsanti ed interruttori sono utilizzabili solo come ingressi (ovvio)
  Comunque sono protetti da una resistenza in serie

## Slide 10: Debouncing
Filtro passa basso per eliminare i rimbalzi
  R = 100K
  C = 1 u
Trigger di Schmitt per compensare, dato il basso slew-rate il possibile rumore sovrapposto
t = 0,1 sec
Tempo si salita 10-90% =2.2 t

## Slide 11: Trigger di Schmitt
Circuito con isteresi

## Slide 12: LEDs
LED singoli
  Spenti se la corrispondente uscita è bassa
Display 7 seg (anodo comune)
  Accesi se la corrispondente uscita è bassa

## Slide 13: GPIO
Con diodi di protezione e resistenza serie

## Slide 14: VGA DAC
Convertitore D/A Dedicato
Old one

## Slide 15: Temporizzazioni VGA
Esistono varie “risoluzioni VGA”
    640 x 480
    800 x 600
    1024 x 768
    …
  Con diverse frequenze di quadro
    50 Hz, 60 Hz, 75 Hz
  Con segnale “interlacciato” o “progressivo”
Ciascuna di queste prevede una certa “cadenza” o “clock” con cui fornire i dati ed inoltre due segnali di sincronismo
  HS (sincronismo di riga)
  VS (sincronismo di quadro)

## Slide 16: Scansione
Progressiva
Interlacciata

## Slide 17: Porta VGA
I segnali alla porta VGA sono tipicamente segnali ANALOGICI, di cui:
  I sincronismi prevedono solo due livelli di tensione
  I dati prevedono un ampiezza proporzionale alla luminosità del singolo canale RGB per il pixel in esame
In questo caso si può definire l’ampiezza di ogni segnale analogico agendo con quattro segnali digitali su un semplice partitore resistivo con resistenze di valori proporzionali alle potenze di 2 (e’ un semplicissimo convertitore D/A)

## Slide 18: Temporizzazioni VGA
Sincronismo di riga (HS)
Linea attiva
T
A
B
C
D
HS
RGB

## Slide 19: Temporizzazioni VGA
Sincronismo di quadro (VS)
Linee attive
T
A
B
C
D
VS
RGB

## Slide 20: Temporizzazioni VGA

## Slide 21: AUDIO Codec

## Slide 22: Audio Codec
Configurabile tramite protocollo I2C
Ingressi: (non si possono elaborare contemporaneamente)
  line (stereo)
  microfono (mono) con possibilità di amplificare di 20dB
Uscite
  Line (non collegata sulla DE1)
  Headphone (con amplificazione regolabile [+6db -73db])
Zero cross detection (modifica il volume solo se il segnale è basso)
Bypass ingresso/uscita opzionale
Sidetone (il microfono entra direttamente in uscita) con un’ attenuazione regolabile.
Numero di bit variabile (16,20,24,32)

## Slide 23: Protocollo I2C
Protocollo seriale sviluppato da Philips
Usa due linee (SDA, SCL) con 2 stati logici
  Stato basso (forte)
  Stato alto (debole) (Alta impedenza + resistenza di pullup)
Può comunicare con diversi dispositivi (multimaster)
Nella versione Standard funziona fino 100kb/s
Esistono anche versioni Fast 400kb/s ed HS 3,4 Mb/s

## Slide 24: Protocollo I2C
Bit transmission
Start-Stop transmission
Acknowledge

## Slide 25: Protocollo I2C
Un dato alla volta
  Start
  Indirizzo dispositivo
  Indirizzo del registro
  Dato
  Stop
Più dati alla volta
  Start
  Indirizzo dispositivo
  Indirizzo di Reg0
  Dato Reg0
  Dato Reg1
  …..
  Stop
Trasferimento con pacchetti di 8bits (+1 ack)
Tipicamente l’ultimo bit dell’indirizzo del dispositivo è il bit R/W

## Slide 26: Audio Codec (registri)

## Slide 27: Audio Codec (Segnali digitali)
Sia in ingresso che in uscita:
  Sincronismo Left Right
  Clock
  Dati seriali
    sincronizzati sul fronte di discesa
    espressi in complemento a due

## Slide 28: Audio Codec (Modi di funzionamento)
Master mode
  Genera i sincronismi
Slave mode
  Riceve i sincronismi
Nota: in entrambi i modi per il funzionamento del codec esso deve ricevere comunque anche
un MasterCLK
REG 7: Bit 6

## Slide 29: Audio Codec (Modi di funzionamento)
Left justified
I2S
Right justified
DSP
REG 7: Bit 1:0

## Slide 30: Audio Codec (data lenght)

## Slide 31: Audio Codec (sample freq.)
Due set di frequenze
  Fs = 8, 32, 48, 96 kHz
  Fs = 8.018, 44.1, 88.2 kHz
Fs diverse in input ed output
Non tutte le coppie sono supportate
Si configurano attraverso
  Modalità e MCLK opportuno
    Modalità USB (MCLK =12MHz)
    Modalità Normal (diversi clock possibili (256fs) o (384fs))
  Registri BOSR e OR[3..0] (Reg.8)

## Slide 32: Audio Codec (sample freq.)
0

## Slide 33: Audio Codec (sample freq.)

## Slide 34: Audio Codec (sample freq.)

## Slide 35: Audio Codec (altri registri)

## Slide 36: Audio Codec (opzioni)
Sono disponibili inoltre
  4 tipi di filtri per la conversione AD, DA
  Un filtro passa-alto per la rimozione dell’offset
  Filtri di de-enfasi
  Opzioni per limitare i consumi
  Un registro di “attivazione”

## Slide 37: I2C Multiplexer
Il Multiplexer Connette il BUS I2C dei decoders (Audio/Video) con - I2C1 del processore (HPS_I2C) - FPGA_I2C
Mentre I2C2 del processore è collegato a LTC Connector

## Slide 38: IR Receiver + IR Emitter LED
Module IRM-V538/TR1- fornisce un segnale demodulato

## Slide 39: DE1-SoC Memories
An 64-MByte SDRAM for FPGA
1 GB DDR3 SDRAM for HPS
Micro SD Socket
  External storage for HPS
  Boot
Flash serial memory for HPS (N25Q512A83GSF40F)
EPCQ256 configuration Memory

## Slide 40: PS2
Protocollo Bidirezionale sincrono
  2+2 linee: Data e Clock
  Uso di Driver TriState + Pull-up resistor (stati : 0 e Z)
  Il Bus è libero quando entrambe le linee sono alte
  Livelli CMOS/TTL

## Slide 41: PS2 Generalità
Host + device
  il clock è generato SEMPRE dal device
  L’host controlla la comunicazione
Comunicazioni dall’Host
  Data = H, Clock = H: Idle state.
  Data = H, Clock = L: Communication Inhibited.
  Data = L, Clock = H: Host Request-to-Send
Clock freq: tra 10 kHz e 16,7 kHz
Lettura dei dati
  Dal device all’host: l’host legge sul fronte di discesa
  Dall’ host al device: il device legge sul fronte di salita
Comunicazione
  1 start bit. Sempre 0.
  8 data bits, LSB first.
  1 bit di parità
  1 stop bit. Sempre 1.
  1 acknowledge bit (solo nella comunicazione host-to-device)

## Slide 42: PS2 Device to Host Comm.
D controlla che il bus sia libero da almeno 50us poi inizia la trasmissione di dato e clock
Il dato viene scritto da D quando il clock è alto
Il dato viene letto da H quando il clock è basso ovvero su fronte di discesa

## Slide 43: PS2 Host to Device Comm.
H abbassa clk (inabilita la trasmissione) per almeno 100us
H abbassa data e rilascia clk (richiesta di comunicazione + start bit)
D (che controlla i segnali ogni 10us) genera il 8+1 clk
H scrive i dati quando clk è basso e D li legge quando clk è alto (fronte di salita)
D controlla la parità e genera un ed un’ulteriore clk + ack
H legge ACK sul fronte di discesa
D rilascia le linee
Se la linea data rimane bassa (trattenuta da H) D genera un’altra sequenza di clk
H può sempre abortire la comunicazione abbassando clk per almeno 100us

## Slide 44: RS232
Protocollo seriale a bassa velocità (asincrono)
Tensioni:
  Uno logico (tra -3V e -15V)
  Zero logico (tra 3V e 15V)
Tempistiche precise
  Definite dal Baud rate
    Es: 104 usec (1/9600) per un Baud rate=9600
    Bit di Start
    Bit dal LSB al MSB
    Eventuale controllo di parità
    Almeno due bit di stop (208 usec)

## Slide 45: RS232 (non più presente) Sostituito da UART per HSP
Per interfacciarsi da e verso logica 5V CMOS/TTL c’è la necessità di introdurre opportuni circuiti (in genere invertenti)
MAX232
  Pompa di carica per poter funzionare con una sola alimentazione
  2 “drivers” da 5v TTL/CMOS a EIA-232
  2 “receivers” da EIA-232 a 5v TTL/CMOS
5V TTL/CMOS
EIA-232

## Slide 46: A/D Converter
LTC2308 (12 Bit – 500 Ksample/sec)
SPI Microwire Serial Interface

## Slide 47: Periferiche per HPS
User button and Led
Warm Reset and Cold Reset
Gigabit Ethernet
UART
DDR3 Memory
Micro SD Card Socket
2 USB Ports
G- Sensor
LTC Connector (14 pin header)