## Slide 1: SPI Protocol
Serial Peripheral Interface

## Slide 2: Introduction
Synchronous serial communication,
Developed by Motorola in 1980,
Become the "de facto" standard,
  Used in SD Memory,
  Liquid crystal or LED display,
  Audio Codecs (TSC2101),
  …
Full-Duplex Communication,
Master / Slave type,
There may be more than one Slave activated by means of signals of the type , (Low Active Chip Select).

## Slide 3: Interfaces
Four signals:
  SCLK (Serial clock)
  MOSI (Master Out Slave In) – DATA
  MISO (Master In Slave Out) – DATA
  nSS – Slave Select (attivo basso)
Master
  Produce SCLK, MOSI, nSS
  Receives MISO
Slave
  Receives SCLK, MOSI, nSS
  Produce MISO (sincronizzato su SCLK)
NOTE: Some Slave devices expressly require a falling edge on nSS to activate(it is not enough to put it fixed to ground)

## Slide 4: Communication
There are four different modes for:
  Clock polarity,
  Data Phase,
SPI mode | Clock polarity (CPOL) | Clock phase (CPHA) | Clock edge (CKE/NCPHA)
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | 0
--- Leading edge
--- Trailing Edge
Notes: Alpha = 0 : Trasmissione sul Trailing Edge e Lettura sul Leading Edge
Alpha = 1: Trasmissione sul Leading Edge e Lettura sul Trailing Edge
Nota: il codice Verilog riassume ciò nelle righe:
184: else if ((r_Leading_Edge & w_CPHA) | (r_Trailing_Edge & ~w_CPHA)) --- nella Generazione del MOSI
212: else if ((r_Leading_Edge & ~w_CPHA) | (r_Trailing_Edge & w_CPHA)) --- nella Lettura del MISO

## Slide 5: Verilog Code (16 Bits)
I/O Interface

## Slide 6: Strategy
Splitting the code into "modules»
  SPI_clk generation and synchronisms,
  Input sampling,
  MOSI signal generation,
  MISO Signal Readout,
  Output SPI_Clk signal synchronization.

## Slide 7: SPI – CLK and timing generation
Notes: Sfrutta un contatore su r_SPI_clockCount per ridurre la frequenza quando il conteggio è a metà o alla fine agisce opportunamente sui segnali generati
Usa i_TX_DV per inizializzare: quando va a 1 resetta i conteggi e parte quando lo stesso va a zero
Genera SPI_clk e due segnali in corrispondenza ai Leading_Edges ed ai Trailing Edges
A fine ciclo attiva TX_ready.

## Slide 8: SPI CLK - Simulation
Notes: 1: il ciclo su r_SPI_clock_Count riduce la frequenza di ingresso (a 50 MHz) alla frequenza desiderata per SPI inoltre genera i segnali di Leading Edge e Trailing Edges
2. Il conteggio su SPI_clock_edges stabilisce quando sono finiti i bit da trasmettere (in questo caso 16) e riattiva il segnale TX_Ready
3. La trasmissione si inizializza quando TX_DV è alto, ma inizia solo quando questo si abbassa

## Slide 9: DATA In - Stored
Data In Register when Data Valid is HIGH

## Slide 10: Generate SPI MOSI Data
Notes: Modulo separato: non usa i contatori impiegati per il generare SPI_clk usa un suo contatore interno TX_bit_Count (che procede a ritroso) più comodo per scandire quale bit inviare
In Mode con Alpha=0 la trasmissione avviene sui Trailing Edge, ma il primo trailing edge deve già generare il bit14, pertanto il bit 15 deve essere generato IMMEDIATAMENTE subito dopo rilevato un DataValid e rimane lì fisso fintanto che TX_DV non si abbassa facendo partire la trasmissione – anche il contatore viene messo a 14 cosicchè al prossimo Trailing edge fornisca il dato del BIT14
Nota <= assegnazione di tipo «NON blocking» (in fondo al listato) quindi quando il contatore RITORNA ad assumere il valore 15 (perché ha finito il giro) esso viene
sia decremantato di 1
e contemporanemente o_CS_L torna ad assumere il valore alto,
per questo nella simulazione tale segnale va alto quando il contatore ha il valore 14. Inoltre si noti che i vari step sono scanditi esclusivamente dai Leading o dai trailing edges
Nel nostro caso w_CPHA =0 quindi sui Trailing edges.

## Slide 11: Generate SPI MOSI Simulation

## Slide 12: Read MISO Data
Notes: Nota: se non si attiva i_TX_DV non viene generato SPI_Clk e quindi il dispositivo non è in grado di scrivere su SPI ma al contempo nemmeno di leggere da SPI

## Slide 13: Read MISO - Simulation
Note: If you don't turn on i_TX_DV SPI_Clk isn't generated and then the device it is not able to write to SPI but at the same time not even to read from SPI

## Slide 14: Data Generator
Sistema con una memoria interna (LUT) che fornisca sequenzialmente i dati con cui «alimentare» il generatore SPI

## Slide 15: Data Generator - temporizzazioni
Notes: Serve per far intercorrere un po’ di tempo (4 cicli di colock) tra la richiesta «input RDY» e la generazione di «Output valid»

## Slide 16: Data Generator - dati
Notes: L’indirizzo per la memoria viene fornito qualche ciclo di clock prima (all’istante 1) sperando che 3 cicli di clock siano sufficienti per garantire una stabilità nel segnale presente in uscita.

## Slide 17: Data Generator - simulazioni
Nota: i_rdy deve rimanere alto per un certo tempo altrimenti non si genera o_valid
Strategia: i_rdy viene generato (dal blocco SPI) come conseguenza del fatto che o_valid si sia attivato.

## Slide 18: MAX7219

## Slide 19: Simulazione sistema completo