## Slide 1: Diagrammi di equilibrio di fase a temperatura costante per sistemi a due componenti

## Slide 2: Regola delle fasi di Gibbs
https://goldbook.iupac.org/terms/view/P04533

## Slide 3: Gradi di libertà
Il numero di variabili intensive indipendenti dipende dal numero di componenti e di fasi
Sistema di un singolo componente
Nel caso di un’unica fase (es. gas) le variabili p e T possono variare liberamente senza che cambi la fase
Nel caso di coesistenza di 2 fasi all’equilibrio (es. liquido e gas) non possono variare contemporaneamente liberamente p e T (v. equazione di Clapeyron). Al variare di p o T il valore dell’altra variabile è determinato. p e T non sono indipendenti
Il vincolo è dovuto all’eguaglianza del potenziale chimico delle due fasi all’equilibrio

## Slide 4: Sistemi a due e più componenti
Le variabili intensive sono p, T e le frazioni molari dei componenti in ciascuna fase in totale p,T, Xk(i)
k: indice del componente, i: per la fase
la somma delle frazioni molari dei composti k in ciascuna fase i è 1
In un sistema con C componenti e P fasi, il numero di frazioni molari indipendenti è P(C-1),
Aggiungendo p e T, le variabili indipendenti sono: P(C-1) + 2

## Slide 5
L’equilibrio tra le P fasi esige che il potenziale chimico di ciascun componente sia uguale in tutte le fasi
mk(a)=mk(b)=mk(g)=¼.
Ci sono P-1 equazioni per ogni componente.
es. per 3 fasi all’equilibrio
mk(a)=mk(b)
mk(b)=mk(g)
2 equazioni. L’ultima μk(α)=μk(γ), è già compresa nelle precedenti
Quindi ci sono C(P-1) equazioni relative all’eguaglianza dei potenziali chimici, che costituiscono dei vincoli

## Slide 6: Varianza (F) e varianza residua (F’)
Combinando il numero totale di variabili intensive, corrispondenti a composizione (espressa mediante frazioni molari) e p eT: P(C-1)+2
con il numero di vincoli dovuti all’eguaglianza del potenziale chimico di un componente in tutte le fasi: C(P-1)
F=P(C-1)+2-C(P-1)=PC-P+2-CP+C
Si ottiene il numero di gradi di libertà per un sistema di C componenti e P fasi, F è anche definita come varianza
                F=C-P+2
Comunemente si lavora a p o T costante, rimuovendo un grado si d.
In questo caso si parla di varianza residua, che si indica con F’
        F’= C-P+1

## Slide 7: Sistema a due componenti: diagramma di equilibrio liquido vapore T costante
Utilizzando la legge di Raoult
pA=XApA*
pB=XBpB*=(1-XA)pB*
Si può esprimere la pTOT in funzione della composizione della fase liquida
pTOT=pA+pB
pTOT=XA(pA*-pB*)+pB*
Soluzioni ideali: vale la legge di Raoult

## Slide 8: Sistema a due componenti: equilibrio liquido vapore T costante
Utilizzando la legge di Raoult
pTOT=XA(pA*-pB*)+pB*
Dalla legge di Dalton
pA= YApTOT
con YA la frazione molare di A nel vapore
Soluzioni ideali: vale la legge di Raoult
pTOT=XBz(pBz*-pTol*)+pTol*

## Slide 9: Espressione di pTOT in funzione di YA mediante i parametri pA* e pB*
Utilizzando le espressioni ottenute in base alla legge di Raoult per pA e pTOT
Si può ottenere l’espressione di XA in funzione di YA da sostituire nelle formule delle pressioni parziali, pA e pB, e della pTOT
YApB*+(pA*-pB*)XA=XApA*
XA[pA*-(pA-pB*)]=YApB*

## Slide 10
Per la pTOT si sostituisce XA in pTOT=XA(pA*-pB*)+pB*
numeratore: YApB*(pA*-pB*)+pA*pB*-(pA*-pB*)YApB*
quando YA=0 pTOT=pB* e quando YA=1 pTOT=pA*
Tcost

## Slide 11: Varianza residua
F’=C-P+1
Regioni monofasiche
Liquido F’=2
Vapore F’= 2
Regione bifasica
F’=1
Tcost

## Slide 12: Regione bifasica
Coordinate di un punto rappresentativo del sistema nella regione bifasica: ZA, p
Tracciando la corda (tie line), retta parallela all’asse x passante per il punto
Questa interseca la retta del liquido nel punto XA,p e la curva del vapore nel punto YA,p
ZA
XA
YA

## Slide 13: Diagramma di equilibrio di fase liquido vapore a T costante
Composizione del liquido: frazione molare (XA) e del vapore (YA) in equilibrio
razione molare del sistema complessivo (liquido + vapore) (ZA)
Soluzioni ideali: vale la legge di Raoult
ntot*ZA=n(l)XA+n(g)YA
essendo pure
ntot*ZA=n(l)ZA+n(g)ZA
eguagliando le due equazioni
n(l)(ZA-XA)=n(g)(YA-ZA)
Regola della leva