## Slide 1
a T e P costanti, una miscela reattiva tende a modificare la sua composizione fino a che la sua Energia di Gibbs raggiunge un MINIMO
Equilibrio chimico nella miscela reattiva (reazione chimica)
Studio TD della miscela reattiva, sistema formato da N specie chimiche diverse che reagiscono tra loro dando luogo al processo di reazione chimica.
Vogliamo studiare il metodo generale per la determinazione delle condizioni di equilibrio TD di miscele reattive.
L’energia di Gibbs è la funzione di stato utile per stabilire la direzione spontanea del processo “reazione chimica” e per determinare la composizione all’equilibrio in condizione di T e P costanti
Il criterio termodinamico per una reazione chimica spontanea a T,P costanti è
G < 0
Inoltre all’equilibrio deve essere
G = 0

## Slide 2
G
R composizione P
a
b
a : reazione spontanea da R a P
dG < 0
b : reazione non spontanea
da R a P
dG > 0
c : reazione all’equilibrio (minimo di G) sono presenti sia R che P
dG = 0
c
A T, P costanti, dG dipende solo dalla composizione della miscela. Per una miscela con i componenti :
a T,P costanti
G varia con la composizione e si possono considerare i seguenti andamenti di G:
Come si può esprimere la composizione della miscela utilizzando un’unica variabile ?
Qual è la composizione della miscela all’ equilibrio?

## Slide 3
Grado di Avanzamento di una reazione
Consideriamo una generica reazione chimica indicata dall’equazione stechiometrica :
i : coeff. stechiometrici
Durante la reazione la composizione della miscela , cioè le moli di R e P variano in modo vincolato dai coeff. stechiometrici, ed è necessario definire una variabile unica che possa esprimere questa variazione : questa variabile è chiamata grado di avanzamento della reazione,  , ed è così definita:
La reazione chimica è un processo guidato dalla stechiometria che fissa delle relazioni quantitative tra le moli di ciascun componente nella reazione considerata
- dnA = Ad
- dnB = Bd

i < 0 per i reagenti
i > 0 per i prodotti
dnC = Cd
dnD = Dd
quindi e

## Slide 4
In generale, se la reazione avanza di d si avrà una corrispondente variazione delle moli di tutti i suoi componenti e in corrispondenza si avrà una variazione della G del sistema
bisogna collegare a d considerando che dni=d
La seguente trattazione dimostra qual è la composizione della miscela reattiva quando viene raggiunto l’equilibrio TD : dG=0

## Slide 5
A T,P costanti la variazione di G per una miscela è
Durante la reazione d varia al variare della composizione e di conseguenza varia G.
per una miscela reattiva
condizione di equilibrio per miscele reattive a T,P costanti
Variazione di G con il grado di avanzamento
All’equilibrio
È necessario esprimere la dipendenza del potenziale chimico dalla concentrazione delle specie chimiche presenti nella miscela reattiva.
Consideriamo il caso di una reazione in fase gassosa

## Slide 6
A P,T costanti, la variazione infinitesima di G per questa reazione è
Si consideri come primo esempio il caso della semplice reazione
A(g) B(g)
pendenza della curva G vs 
viene quindi espressa come differenza tra i potenziali chimici di prodotti e reagenti
A e B variano al variare della composizione della miscela durante la reazione quindi varia col procedere della reazione
è detta energia di Gibbs
di reazione

## Slide 7
< 0 la reazione procede spontaneamente da A a B con A > B
= 0 condizione di equilibrio con A = B
> 0 la reazione procede spontaneamente da B ad A con A < B
Vediamo l’andamento di al variare di che cambia man mano che la reazione procede

## Slide 8
Se A e B sono due gas ideali, il potenziale chimico dipende dalla sua pressione parziale nella miscella secondo la relazione:
Quindi per la reazione in fase gas A(g) B(g) , con A e B due gas ideali
Con Q quoziente di reazione
Conviene porre , con pi quantità adimensionale che
continuiamo a chiamare pressione parziale
Inoltre si pone - con
e
che rappresenta la variazione di G standard di una reazione chimica (differenza tra i potenziali chimici standard di P e R)
quindi

## Slide 9
All’equilibrio, il rapporto tra le pressioni parziali (concentrazioni) di prodotti e reagenti ha un valore fisso, denominato K (Costante di Equilibrio Termodinamica)
se PB > PA  KP > 1 : all’equilibrio sono presenti più P che R : prodotti favoriti; ln KP > 0 e G°r < 0
se PB < PA  KP < 1 : all’equilibrio sono presenti più R che P: reagenti favoriti, ln KP < 0 e G°r > 0
per la reazione A B
All’equilibrio rG = 0 e Q = K,
con K costante di equilibrio della reazione
relazione tra la K di equilibrio e dati termodinamici (tabulati)
K è adimensionale

## Slide 10
Generalizziamo ad una generica reazione tra gas ideali
aA(g) + bB(g) cC(g) + dD(g)
Procedendo come nel caso precedente l’energia di Gibbs di reazione è
a,b, c e d coefficienti stechiometrici
con
All’equilibrio rG = 0 e Q = KP
Ricordando che

## Slide 11
G°r < 0 implica ln K > 0 cioè K > 1 : all’equilibrio i prodotti sono favoriti rispetto ai reagenti
G°r > 0 implica che ln K < 0 cioè K < 1 all’equilibrio i reagenti sono più favoriti rispetto ai prodotti
Riassumendo, la relazione fondamentale per l’equilibrio di una miscela reattiva
indica che :
G°r può essere calcolato a partire dai valori tabulati delle energie di Gibbs standard di formazione di reagenti e prodotti.

## Slide 12
L’energia di Gibbs standard di reazione G°r si definisce come la differenza tra l’ energia di Gibbs molare standard dei prodotti e quella dei reagenti alla temperatura T della reazione
Come nel caso dell’entalpia standard di formazione (H°f) conviene definire un’ energia di Gibbs standard di formazione G°f
G°f è l’ energia di Gibbs standard relativa alla formazione di una mole di composto a partire dai suoi elementi costituenti nel loro stato di riferimento.
L’ energia di Gibbs standard di formazione degli elementi considerati nei loro stati di riferimento è zero
Energia di Gibbs standard di reazione
Le en. di Gibbs standard di formazione sono tabulate (P=1bar, T 298K) per moltissime sostanze

## Slide 13
Quindi l’energia di Gibbs standard di reazione G°r si può ottenere conoscendo le G°f di reagent e prodotti
Ad esempio per la reazione :
CO(g)+ ½ O2(g)  CO2(g)
G°r = G°f (CO2,g) - G°f (CO,g) - 1/2 G°f (O2,g) =
= -394,4 kJ/mol – (-137,2 kJ/mol) – 0 = -257,2 kJ/mol
con P e R coefficient stechiometrici di P ed R nella reazione considerata

## Slide 14
Se abbiamo una reazione in soluzione
aA + bB cC + dD
con Qc quoziente di reazione
All’equilibrio
Si introduce una quantità adimensionale con c0 concentrazione 1M standard
Abbiamo derivato l’ espressione per R e P trattati come gas ideali. La relazione ha però una validità generale (indipendentemente da come viene espressa la concentrazione delle specie)
CC
c

## Slide 15
Ricordiamo che il Principio di Le Chatelier stabilisce che
Un sistema all’equilibrio se soggetto ad una perturbazione risponde in modo da minimizzare l’effetto della perturbazione
Esaminiamo in modo quantitativo considerando l’effetto di T e di P sull’equilibrio
La posizione dell’equilibrio varia al variare delle condizioni esterne, ad esempio T e P.

## Slide 16
Se la reazione è endotermica un aumento di temperatura favorisce i prodotti
Se la reazione è esotermica un aumento di temperature favorisce i reagenti
Vediamo come si può valutare quantitativamente la risposta dell’equlibrio alle variazioni di T
Keq e Temperatura
Data una generica reazione
aA + bB cC + dD
all’equilibrio TD
Facciamo la derivata rispetto a T (a P costante)

## Slide 17
Ricordiamo l’equazione di Gibbs-Helmholtz, a P cost
Si ottiene
equazione di Van’t Hoff
che può essere riscritta nella forma
con r entalpia standard di reazione

## Slide 18
equazione di Van’t Hoff
 sia rHO < 0 (reazione esotermica) 
se T aumenta :T2 > T1 > 0 e quindi ( cioè K diminuisce : K2 < K1
 sia rHO > 0 (reazione endotermica) 
se T aumenta (T2>T1) allora ( cioè K aumenta (K2 > K1 )
A P costante
Questa equazione può essere integrata tra due temperature T1 e T2, riordinandola come

## Slide 19
Dipendenza dell’equilibrio da P
K dipende dal valore di G°r, definito alla pressione standard. G°r e quindi K sono pertanto valori indipendenti dalla P alla quale l’equilibrio si instaura
Anche se K non dipende da P la composizione di equilibrio è sensibile alla variazione di P. Consideriamo la seguente reazione:
A(g)  2B(g)
Se P aumenta la reazione tende a spostarsi verso i reagenti cioè nel verso della diminuzione di molecolarità. PB diminuisce e PA aumenta : K non varia , variano le p.parziali dei componenti, ma il loro rapporto non varia
In generale : se c’è un aumento di molecolarità da R a P
un aumento di P sfavorisce la formazione di P
se c’è una diminuzione di molecolarità da R a P
un aumento di P favorisce i P
A T costante