## Slide 1: I Principio della Termodinamica

## Slide 2: Termodinamica
teoria fenomenologica della materia
Si occupa principalmente di:
- trasformazioni di calore in lavoro
- trasformazioni inverse di lavoro in calore
Nel 1842 J. R. Meyer scoprì l’equivalenza tra calore e lavoro meccanico ed enunciò il principio di conservazione dell’energia in termodinamica:
I principio della termodinamica

## Slide 3: Le rivoluzioni industriali
dal Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020
varato nel 2016
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf
1780-1820

## Slide 4: Society 5.0 Aiming for a new human-centered society
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html
5th Science and Technology Basic Plan-Japan Cabinet 22-1-2016

## Slide 5: Sfide ed opportunità della Società 5.0 e dell’Industria 5.0
S. Huang et al. Industry 5.0 and Society 5.0—Comparison, complementation and co-evolution J. Manuf. Syst. 2022, 64, 424-428 https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.07.010

## Slide 6: The role of Green Society in Society 5.0
https://www.researchgate.net/publication/381609804_The_Role_of_Green_Society_in_Society_50_Tango_Diamond_in_a_Collective_Intelligence_Hybrid_Ecosystem_Founded_on_Human-Centricity_and_Sustainability?channel=doi&linkId=667603068408575b8381dba2&showFulltext=true

## Slide 7: Stato di un sistema
Lo stato di un sistema in meccanica è completamente definito quando siano note in un certo istante, per ciascun punto:
-posizione (vettore, 3 componenti)
-velocità (vettore, 3 componenti)
6 variabili.
Per un sistema di N punti materiali: 6N variabili
Un sistema termodinamico è un sistema macroscopico, costituito da un grandissimo numero di atomi, o molecole, perciò non è possibile definirlo in questo modo, non potendo conoscere tutte le 6 N variabili.
In termodinamica si usano, perciò, proprietà medie del sistema

## Slide 8: Sistemi termodinamici
1) sistema costituito da un fluido omogeneo
si possono misurare le grandezze macroscopiche:
- temperatura T
- volume V
Le proprietà geometriche del sistema sono caratterizzate oltre che dalla forma, anche dal volume. Tuttavia, la maggior parte delle proprietà termodinamiche è indipendente dalla forma.
- pressione p

## Slide 9: Equazione di stato
Per una data quantità di sostanza nel sistema, T, V e p non sono quantità indipendenti.
Esse sono legate da una relazione di forma generale:
f(p,V, T) =0
chiamata equazione di stato
La sua forma dipende dal sistema che si considera.
Ciascuna delle 3 variabili può essere espressa in funzione delle altre 2, risolvendo l’equazione rispetto alla variabile che interessa.

## Slide 10
La funzione f dipende dallo specifico sistema.
Lo stato del sistema può essere rappresentato tramite un punto nello spazio tridimensionale p, V, T
L’equazione di stato definisce una superficie in questo spazio

## Slide 11: Sistemi termodinamici
2) sistema costituito da un solido omogeneo
Lo stato del sistema è definito da:
-temperatura, T
-volume, V
-pressione, p
La pressione può essere diversa nelle varie direzioni. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si fa l’ipotesi che il solido sia assoggettato ad una pressione isotropa (cioè uguale per tutte le direzioni), così è necessario considerare un solo valore di pressione, come nel caso del fluido

## Slide 12: Sistemi termodinamici
3) sistema composto da una miscela omogenea di diversi composti chimici
Le variabili che definiscono lo stato del sistema sono:
-temperatura, T
-volume, V
-pressione, p
-concentrazioni dei composti presenti nella miscela, ci (i indica il composto)

## Slide 13: Sistemi termodinamici
4) sistema non omogeneo
Si deveno definire:
massa
composizione chimica
stato di aggregazione
temperatura
pressione
volume
di ciascuna parte omogenea

## Slide 14: Sistema ed ambiente
Per gli scopi dello studio chimico fisico si suddivide l’universo in due parti: il sistema e l’ambiente.
Il sistema è la parte a cui siamo particolarmente interessati, es. un reattore, un motore, ecc.
Tra sistema e ambiente c’è un confine che può essere di tipo diverso:
se ci può essere scambio di materia il sistema è detto aperto
se non ci può essere scambio di materia il sistema è detto chiuso
un sistema che non scambia né materia né energia con l’ambiente è definito isolato

## Slide 15: Grandezze usate in termodinamica
Temperatura: scala termodinamica
La temperatura assoluta viene espressa in gradi Kelvin, simbolo K
Conversione tra gradi Kelvin e Celsius
T(K)= T(°C) + 273.15
es. 25 °C T= 298.15 K

## Slide 16: Grandezze usate in termodinamica
Volume: quantità di spazio tridimensionale occupato dalla materia
Volume: Dimensioni: [L3]
Unità SI: m3
altre unità comuni:
1 L= 1 dm3= 10-3 m3
1 mL= 1 cm3= 10-6 m3

## Slide 17: Grandezze usate in termodinamica
Pressione: forza normale diviso l’area della superficie su cui è applicata
F dimensioni: [M L T-2]
A dimensioni: [L2]
Pressione dimensioni: [M L-1T-2]
Unità SI:
Forza 1 Kg m s-2= 1 N
Pressione 1 Pa= 1 N m-2= 1 Kg m-1 s-2
altre unità:
1 atm= 101 325 Pa= 101.325 kPa
1 bar = 105 Pa= 100 kPa pressione standard = 1bar

## Slide 18: Stati di equilibrio
Uno stato di equilibrio non cambia se non cambiano le condizioni esterne.
Es. un gas in un recipiente di volume costante è in equilibrio quando la pressione è costante in ogni punto e la sua temperatura eguaglia quella del recipiente
V= cost
T= cost

## Slide 19: Trasformazioni
E’ comune studiare trasformazioni di un sistema da uno stato iniziale ad uno stato finale.
Si può individuare una successione continua di stati intermedi.
Es. per un sistema il cui stato può essere rappresentato con un punto nel piano p,V la trasformazione verrà rappresentata da una curva che connette i due punti che rappresentano gli stati iniziale e finale.

## Slide 20: Trasformazione reversibile
Gli stati attraverso i quali il sistema passa durante la trasformazione differiscono per quantità infinitesime da stati di equilibrio.
Una trasformazione reversibile può perciò connettere solamente stati di equilibrio.
Per realizzarla, bisogna alterare le condizioni esterne in modo così lento che il sistema abbia tempo di adattarsi gradualmente alle nuove condizioni.
Es. espansione reversibile di un gas in un cilindro con un pistone, spostando molto lentamente il pistone verso l’esterno.
In caso di un’espansione rapida si creano correnti nella massa gassosa e gli stati intermedi non sono più stati di equilibrio.

## Slide 21
Se il sistema è stato portate reversibilmente da uno stato iniziale A a uno stato finale B
possiamo riportare il sistema per mezzo della trasformazione inversa da B a A attraverso la stessa successione di stati, percorsi in ordine inverso,
alterando le condizioni esterne molto lentamente in senso opposto a quello della prima trasformazione
Es. è possibile ricomprimere il gas al volume di partenza spostando molto lentamente il pistone verso l’interno
La compressione avviene in modo reversibile il sistema passa attraverso la stessa successione di stati dell’espansione.

## Slide 22: Equazione di stato dei gas perfetti
costante dei gas R
la costante dei gas R è stata ottenuta sperimentalmente misurando
pV/(nT)= R
per p —>0, quando il comportamento del gas approssima bene quello di un gas ideale
dimensioni R
pV ha le dimensioni di
una forza per lunghezza (energia)
unità SI: J K-1 mol-1
R= 8.31447 J K-1 mol-1
altre unità
R= 8.20574·10-2 dm3 atm K-1 mol-1
pV=nRT

## Slide 23: Volume molare di un gas
condizioni ambientali standard (SATP) 298.15 K 1 bar
Vm= (8.31447 J K-1 mol-1 x 298.15 K)/(105 Pa)= 24.79 *10-3 m3 mol-1
Gas Vm/10-3 m3 mol-1
        Gas perfetto 24.79
        Ammoniaca 24.8
        Argon 24.4
        CO2 24.6
        N2 24.8
        O2 24.8
        H2 24.8
        He 24.8

## Slide 24: Lavoro di espansione
lavoro pressione volume
Durante l’espansione il sistema può compiere del lavoro sui corpi che lo circondano
Considerando un gas in un recepiente cilindrico dotato di un pistone mobile di area A.
pex: pressione esterna sul pistone
dh: spostamento infinitesimo del pistone
Lavoro infinitesimo contro (per questo segno -) la forza sul pistone
dw= -pexA dh
poiché lo spostamento è parallelo alla forza, A dh è uguale all’aumento di volume del sistema dV
dw= -pex dV
Se il sistema viene compresso il lavoro è di segno opposto perché la variazione infinitesima di volume ha segno negativo

## Slide 25: Lavoro
espansione libera
Se pex=0 anche dw= 0 e w= 0
Nel caso dell’espansione libera non viene compiuto lavoro

## Slide 26: Lavoro
Espansione a pressione costante
pex= cost durante tutto il processo
Integrando il lavoro infinitesimo dw durante ciascuno delle espansioni infinitesime dV
dw= -pex dV
siccome pex= cost si può portare fuori dal segno di integrale
w= -pex(Vf-Vi)

## Slide 27: Lavoro
Espansione reversibile
Un cambiamento reversibile può essere invertito da una modifica infinitesima di una variabile.
Per un sistema costituito da un gas in un cilindro con pistone e pressione del gas p uguale alla pex
pgas= pex
un aumento infinitesimo della pressione causa una diminuzione infinitesima di volume
per una diminuzione infinitesima di pex si ha un aumento infinitesimo di volume
In entrambi i casi la trasformazione è reversibile perché cambiando segno alla variazione infinitesima di pex, si può ottenere una variazione infinitesima di volume contraria alla precedente
Se differenza tra pgas e pex è grande una variazione infinitesima di pex non è in grado di invertire il processo
Per un’espansione reversibile dw= -pexdV= -pdV

## Slide 28: Espansione reversibile isoterma
gas ideale
espansione reversibile
w è l’integrale di -pdV
Per un gas ideale si sostituisce a p l’espressione tratta dall’equazione dei gas ideali e si fa l’integrale in dV
Per l’equazione dei gas ideali, a T cost: pfVf=piVi
quindi si può scrivere l’argomento dell’integrale anche in termini di pressioni.

## Slide 29: Calore
q
Il calore, come il lavoro, è una modalità di trasferimento di energia.
E’ la modalità che determina o utilizza un movimento casuale degli atomi o delle molecole nell’ambiente.
Una parete che permette il passaggio di calore come trasferimento di energia è detta diatermica.
Una parete isolante che non permette il passaggio di calore è detta adiabatica
Unità di misura SI dell’energia: Joule J 1J= Kg m2s-2

## Slide 30: Capacità termica
Tipicamente, la temperatura di un sistema aumenta quando riceve energia sotto forma di calore, q
L’incremento di temperatura DT
dipende dalla capacità termica, C, della sostanza
DT= q/C
La capacità termica è una proprietà estensiva, cioè dipende dalla quantità di sostanza.
Unità di misura: J K-1

## Slide 31: Capacità termica specifica
Dividendo la capacità termica C, per la massa di sostanza, m, si ottiene la capacità termica specifica Cs, che è una grandezza intensiva, non dipendendo più dalla quantità di sostanza.
unità di misura SI: J K-1 Kg-1
unità di misura pratiche: J K-1 g-1
La capacità termica specifica è anche nota come calore specifico
La capacità termica divisa per il numero di moli è la capacità termica molare, Cm

## Slide 32: I principio della termodinamica
L’energia interna di un sistema isolato è costante
DU= q+w
variazione di energia in termini di lavoro e calore forniti al sistema
Formulazione finita
L’energia totale di un sistema non è determinabile perché è la somma di tutti i contributi all’energia cinetica e potenziale di tutte le particelle (nuclei ed elettroni) del sistema. Dipende dalla temperatura e dalla pressione, specialmente per i gas.
E’ possibile invece misurare variazioni di energia interna, misurando il calore, assorbito o emesso, ed il lavoro fatto dal o sul sistema.
Non si possono scrivere q e w come differenze finite perché non si misurano differenze di q e w, ma solole quantità trasferite, che determinano le variazioni di U

## Slide 33: Energia interna
funzione di stato
In termodinamica l’energia totale di un sistema prende il nome di energia interna.
L’energia interna è una funzione di stato: il suo valore dipende dallo stato del sistema e non dal modo con il quale il sistema vi è giunto (percorso)
U(n,p,V) è funzione delle variabili di stato del sistema
Con DU si denota la variazione di energia interna che un sistema subisce nel passare dallo stato iniziale, con energia interna Ui, a quello finale con energia interna Uf
DU= Uf –Ui indipendentemente dal percorso

## Slide 34
I principio della termodinamica in forma differenziale
dU (variazione infinitesima di U) è un differenziale esatto e l’integrale non dipende dal percorso
dq (quantità infinitesima di calore, calore infinitesimo)
dw (quantità infinitesima di lavoro, lavoro infinitesimo)
non sono differenziali esatti e il loro integrale dipende dal percorso
i pedici exp e e indicano rispettivamente
-exp: lavoro di espansione
-e: lavoro extra, cioè lavoro diverso da quello di espansione, es. lavoro elettrico
In seguito consideriamo il solo il lavoro di espansione, quindi condizioni di lavoro extra nullo
dU= dq + dwexp+ dwe