## Slide 1: La progettazione delle industrie
Lo studio del plant layout

## Slide 2: La cucina di casa….

## Slide 3: Lo studio del plant layout
plant layout: sistemazione piano-altimetrica di un impianto industriale
Quando si fa:
  nuovo prodotto
  variazione del prodotto o della domanda
  riduzione dei costi
  obsolescenza (impianti, fabbricati ecc.)
  frequente ricorrenza di incidenti
  condizioni ambientali non buone

## Slide 4: Le fasi fondamentali dello studio
Raccolta dei dati di partenza
  numero, tipologia, potenzialità e dimensioni dei macchinari
  fabbisogni (energia, materiali e servomezzi)
Ricerca delle possibili soluzioni
Scelta della soluzione migliore: da validarsi secondo i criteri in precedenza enunciati

## Slide 5: Analisi dei dati di partenza
cosa produrre (tipologia e quantità)
successione delle operazioni elementari
caratteristiche dei materiali da movimentare
caratteristiche delle macchine
manodopera
fabbisogni
esigenze di servizi generali (uffici, laboratori, mensa, magazzini utensili ecc.)

## Slide 6: Il diagramma qualitativo
Impianto per la produzione di fogli di PVC

## Slide 7: Il diagramma qualitativo
Impianto per la produzione di fogli di PVC

## Slide 8: Il diagramma quali-qualitativo
Impianto di produzione di pasta alimentare a nido

## Slide 9: Il diagramma quantitativo
Impianto per laminazione e fonderia di alluminio

## Slide 10: Scheda dei diagrammi di lavorazione

## Slide 11: macchine e dei relativi servomezzi

## Slide 12: Ricerca delle possibili soluzioni
Si considerano:
  Le tipologie di lavorazione
  I possibili sistemi di trasporto interno
  I posti di lavoro.

## Slide 13: Tipi di lavorazione
in serie: si hanno nel caso della produzione di grandi partite dello stesso prodotto, durante la quale la successione delle operazioni è sempre la stessa;
a lotti o per commesse: è il caso della produzione di prodotti in piccole quantità; com’è facile comprendere, la succèssione delle operazioni cambia da una lavorazione all’altra.

## Slide 14: Tipi di lavorazione
In uno stesso impianto industriale si possono contemporaneamente avere lavorazioni in serie e lavorazioni per commesse.
La sistemazione dei macchinari e degli impianti varia a seconda del tipo di lavorazione adottato.

## Slide 15: Tipi di lavorazione
La disposizione più conveniente dei macchinari nel caso di una lavorazione in serie è quella effettuata in base alla successione delle operazioni produttive, mentre nel caso di lavorazioni per commesse si ricorre ad una disposizione dei macchinari per reparti o centri di lavoro.
In altre parole, uno studio di plant layout può essere impostato dai seguenti punti di vista:
  in base alla successione delle operazioni produttive;
  per lavorazioni specializzate ovvero per reparti.

## Slide 16: Disposizione in linea
le macchine o gli impianti sono installati in successione ben definita, strettamente corrispondente al ciclo di lavorazione del prodotto: i materiali passano dal magazzino greggi al magazzino finiti sempre con la stessa successione di operazioni, con un minimo di trasporti e di soste temporanee.

## Slide 17: Disposizione in linea
se per una operazione occorrono due o più macchine, si possono adottare per le stesse, sistemazioni in serie, in parallelo o miste
sovente si ricorre a disposizioni cosiddette a U le quali tengono conto di considerazioni pratiche inerenti le forme più frequentemente adottate per i fabbricati industriali.

## Slide 18: Forme tipiche dei fabbricati industriali

## Slide 19: Forme tipiche dei fabbricati industriali

## Slide 20: Disposizione per centri di lavoro
La disposizione per centri di lavoro raggruppa per reparti le lavorazioni dello stesso tipo (ad esempio, stampaggio, tornitura, trapanatura, ecc.): prevede cioè la specializzazione delle lavorazioni.
Il caso della sistemazione per reparti consente infatti una maggiore flessibilità dell’insieme produttivo

## Slide 21: Vantaggi e svantaggi delle possibili sistemazioni
In linea
Minor costo dei trasporti interni
Minor tempo di produzione.
Minor quantità di lavoro in corso.
Minore occupazione di spazio.
Per reparti
Minore investimento negli impianti
Maggiore flessibilità di produzione.
Maggior facilità di ovviare alle interruzioni dovute al cattivo funzionamento

## Slide 22: Quando adottare una determinata disposizione
In linea
Prodotto unico o in pochi tipi.
Grande volume di produzione
Minimo numero di controlli occorrenti.
Pochi macchinari
trasporti continui
La stessa macchina o posto di lavoro presiede ad una sola operazione
Per reparti
Molti tipi di prodotti.
Volume di produzione basso per ciascun articolo
Molti controlli
Macchinario pesante o speciale.
Difficoltà di trasporto
Frequente necessità di usare la stessa macchina o posto di lavoro per più di una operazione

## Slide 23: Sistemi di trasporto interno
Si considerano:
  I volumi
  I pesi
  I percorsi tra le macchine
  I percorsi tra i reparti
  I depositi-polmone

## Slide 24: Sistemi di trasporto interno
I mezzi di contenimento ed i sistemi di trasporto interno sono in strettamente connessi all’immagazzinamento ed alla spedizione dei prodotti finiti, nonché allo scarico ed all’immagazzinamento dei materiali provenienti dall’esterno.
Le dimensioni dei magazzini possono essere determinate una volta noti i quantitativi da immagazzinare e scelti i sistemi di manipolazione e di immagazzinamento dei materiali nel loro interno.

## Slide 25: Posto di lavoro
La disposizione del posto di lavoro deve essere fatta nel rispetto dei principi di economia dei movimenti e della sicurezza. In sostanza gli obiettivi che ci si prefigge riguardano:
  Massima semplificazione dei movimenti uomo-macchina
  Riduzione dello sforzo fisico necessario per eseguire il lavoro

## Slide 26: Posto di lavoro: criteri da osservare
Fare in modo che il lavoro che l’operatore deve compiere richieda i movimenti più semplici delle mani e delle braccia e riduca al minimo gli spostamenti delle spalle, del corpo e della persona
Assicurare un posto fisso agli utensili ed ai materiali.
Collocare gli utensili, i materiali e gli organi di manovra vicini e di fronte all’operatore
Evitare, ove possibile, il lavoro in piedi
Fare in modo che la risultante degli sforzi che l’operatore deve compiere per l’espletamento del suo lavoro risulti minima e consenta l’equilibrio della persona.
assicurare l’accessibilità alle macchine in condizioni di sicurezza

## Slide 27: Ingombro di un centro di lavoro

## Slide 28: L’ingombro di un banco da lavoro
A: geometrico; B: funzionale; C: gravitazionale

## Slide 29: Fabbisogno di superficie
Superficie statica Ss: ingombro proprio della macchina o installazione;
Superficie di gravitazione Sg: è quella utilizzata intorno al posto di lavoro dall’operaio che vi è addetto e quella occupata dai materiali da lavorare e lavorati. Sg=Ssn (n = numero di lati sui quali l’installazione può essere servita)
Superficie di evoluzione Se: quella da lasciare disponibile per i movimenti degli uomini e dei materiali tra i posti di lavoro; Se=(Ss+ Sg)K (K assume valori da 0,05 a 3,00 a seconda del tipo di industria