## Slide 1
Nozioni di base: conoscenze minime per affrontare la progettazione per la costruzione
Concetti chiave: elementi fondamentali per capire come funzionano le costruzioni
Problematiche progettuali: temi più rilevanti che investono la progettazione di un organismo edilizio per la sua realizzazione
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 2
S
Insieme: collezione di entità
Insieme strutturato: collezione di entità che hanno relazioni tra di loro
Sistema: insieme strutturato caratterizzato da proprietà specifiche che lo identificano e contraddistinguo come unità a se
ORGANISMO EDILIZIO = SISTEMA
insieme strutturato di elementi
che si relazionano in modo complesso
con lo scopo di soddisfare le esigenze dell’utenza
Insieme di elementi spaziali e di elementi tecnici, interni ed esterni, pertinenti all’edificio, caratterizzati dalle loro funzioni e dalle loro relazioni reciproche (UNI 10838)
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 3
S
ORGANISMO EDILIZIO
SISTEMA TECNOLOGICO
Insieme strutturato di unità tecnologiche
SISTEMA AMBIENTALE
Insieme strutturato di unità ambientali
UNITA’ AMBIENTALE
UNITA’ TECNOLOGICA
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 4
S
SOSTENIBILITA’
EDIFICIO PARTE INTEGRANTE DELL’ECOSFERA
Impiego di materiali eco-compatibili, impiego di tecnologie sostenibili e riduzione delle emissioni nocive
Fasi di costruzione, uso e dismissione non devono apportare danni all’ambiente o essere pericolosi per la salute
Impiego energie rinnovabili e riduzione dei consumi
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 5
Life Cycle Analysis and Energy Efficiency
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 6
NOZIONI DI BASE
MATERIALI E LORO PROPRIETA’
origine e classificazioni
caratteristiche chimiche
caratteristiche fisiche
caratteristiche meccaniche
ELEMENTI COSTRUTTIVI E LORO FUNZIONE
nomenclatura
realizzazione
comportamento in opera
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 7
FRAGILITA’ DUTTILITA’
SOLLECITAZIONE-DEFORMAZIONE
TENSIONE INTERNA-SFORZO
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
SOLLECITAZIONI COMPOSTE* ELASTICITA’ e PLASTICITA’
RIGIDEZZA FLESSIONALE
VINCOLO
SISTEMA MECCANICO
RESISTENZA
EQUILIBRIO
MATERIALI
CORPI
COMBINAZIONE
DI CORPI
CONCETTI DI BASE
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 8
MATERIALE
CORPO
CONCETTI DI BASE
MATERIA
mater
nell’accezione più generica, ciò che costituisce tutti i corpi, la sostanza fisica che, assumendo forme diverse nello spazio, può essere oggetto di esperienza sensibile
CORPO RIGIDO
nell’accezione più generica, ciò che è costituito da materiale, in cui si individua un centro di massa, con una propria estensione volumica nel quale la distanza tra due punti qualsiasi rimane costante
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 9
CONCETTI DI BASE
CORPO RIGIDO
C
È un sistema di punti materiali in cui, sotto l’azione di forze esterne, le distanze relative tra i punti non cambiano
La definizione di corpo rigido si riferisce ad un solido ideale
Nella realtà, tutti i corpi si deformano, in funzione del materiale di cui sono fatti (modulo di elasticità)
ma anche della loro massa e della sua distribuzione in rapporto al volume
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 10
CONCETTI DI BASE
CORPO RIGIDO
nell’accezione più generica, ciò che è costituito da materiale, in cui si individua un centro di massa, con una propria estensione volumica nel quale la distanza tra due punti qualsiasi rimane costante
[def]
Ut tensio, sic vis
C
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 11
ogni corpo soggetto ad un’azione si DEFORMA
Fase elastica – senza deformazione permanente
Fase plastica– deformazione permanente
SOLLECITAZIONE e DEFORMAZIONE
AZIONE - REAZIONE
deformazione unitaria
non esiste il corpo perfettamente RIGIDO
DEFORMAZIONE- freccia (f), ε
REAZIONI VINCOLARI - R
AZIONE ESTERNA - peso proprio (P)
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 12
SOLLECITAZIONE e DEFORMAZIONE
AZIONE - REAZIONE
Elementi Costruttivi_aa.2025-26
Modulo di elasticità longitudinale (modulo di Young, E)
rapporto tra lo sforzo applicato e la deformazione che ne deriva
esprime il rapporto tra tensione e deformazione, nel caso di condizioni di carico monoassiale ed in caso di comportamento di tipo elastico del materiale.
Deformazione unitaria
quantifica come un oggetto si deforma sotto l'effetto di una forza
E1
E2
E =
σ
ϵ

## Slide 13
CONCETTI DI BASE
SFORZO - forza per unità di superficie _ σ, τ
SOLLECITAZIONE (azione) - ogni causa o insieme di cause esterne, capaci di sollecitare un corpo (indurre stati limite in una struttura_ NTC 2008)
DEFORMAZIONE - è la variazione di forma dell’elemento causata dalle sollecitazioni esterne
TENSIONI INTERNE - forze di reazione che nascono in ogni punto all’interno del materiale, tendenti ad opporsi alla deformazione
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 14
CONCETTI CHIAVE
DEFORMAZIONE - variazione di forma del corpo e delle sue sezioni
AZIONE ESTERNA - sollecitazione
REAZIONI VINCOLARI - R
DIAGRAMMA DELLE TENSIONI
(risposta della sezione)
SOLLECITAZIONI APPLICATE SU AREA (forza applicata su ogni sezione del componente)
ESTERNO
INTERNO
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 15
AZIONI SULLE COSTRUZIONI
NTC – DM 17 gennaio 2018, 2.5
MODO IN CUI SI ESERCITANO
DIRETTE
concentrate distribuite
INDIRETTE
variazioni temperatura
deformazioni lente
cedimento di vincoli
DEGRADO
endogeno
esogeno
VARIAZIONI DI INTENSITA’ NEL TEMPO
PERMANENTI
peso proprio
peso sovrastrutture
spostamenti e deformazioni imposte
ECCEZIONALI
incendi
esplosioni
urti
impatti
VARIABILI
di lunga durata
di breve durata
SISMICHE
terremoti
RISPOSTA STRUTTURALE
STATICHE
DINAMICHE
PSEUDO STATICHE
A
Elementi Costruttivi_aa.2025-26
Notes: 2.5.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI
Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una
struttura.
2.5.1.1 Classificazione delle azioni in base al modo di esplicarsi
a)dirette: forze concentrate, carichi distribuiti, fissi o mobili (peso, pressione del vento,
spinta del terreno o di un liquido, sima, ecc..);
b)indirette: spostamenti impressi, variazioni di temperatura e di umidità, ritiro,
precompressione, cedimenti di vincolo, ecc.
c)degrado:
- endogeno: alterazione naturale del materiale di cui è composta l’opera strutturale;
- esogeno: alterazione delle caratteristiche dei materiali costituenti l’opera strutturale,
a seguito di agenti esterni.
2.5.1.2 Classificazione delle azioni secondo la risposta strutturale
a)statiche: azioni applicate alla struttura che non provocano accelerazioni significative
della stessa o di alcune sue parti;
b)pseudo statiche: azioni dinamiche rappresentabili mediante un’azione statica
equivalente;
c) dinamiche: azioni che causano significative accelerazioni della struttura o dei suoi
componenti.
2.5.1.3 Classificazione delle azioni secondo la variazione della loro intensità nel tempo
a) permanenti (G): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la cui
variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con
sufficiente approssimazione costanti nel tempo:
- peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente; forze
indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze risultanti
dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) (G1 );
- peso proprio di tutti gli elementi non strutturali ( G2 );
- spostamenti e deformazioni imposti, previsti dal progetto e realizzati all’atto della costruzione;
- pretensione e precompressione (P); - ritiro e viscosità;
- spostamenti differenziali;
b) variabili (Q): azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che
possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un
tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale
della struttura;
c) eccezionali (A): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita nominale
della struttura;
- incendi;
- esplosioni;
- urti ed impatti;
d) sismiche (E): azioni derivanti dai terremoti.

## Slide 16
producono deformazioni di LUNGHEZZA
TRAZIONE
COMPRESSIONE
COMPRESSIONE c
tende ad avvicinare le parti costituenti il materiale
TRAZIONE t
tende ad allontanare le parti costituenti il materiale
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 17
producono deformazioni di LUNGHEZZA
RESISTENZA A COMPRESSIONE
RESISTENZA A TRAZIONE
SOLLECITAZIONI SEMPLICI
c = F/A
t = F/A
F
A
F
A
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 18
producono deformazioni ANGOLARI
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
TAGLIO 
tende a far scorrere le parti l’una rispetto all’altra
Effetto combinato di una trazione e di una compressione ortogonali tra di loro
e agenti a 45° dall’asse dell’elemento
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 19
producono INCURVAMENTO
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
L’elemento è soggetto ad una coppia di forze giacente in un piano ortogonale ai suoi infiniti piani longitudinali, di cui TUTTI TRANNE UNO
subiscono una variazione di lunghezza
FLESSIONE
compressione
trazione
F
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 20
Forma ottimale dell’elemento: segue il diagramma dei momenti flettenti
SEZIONE AD UNIFORME RESISTENZA
Concentra il materiale dove c’è più bisogno
momento massimo ⁼ sezione più grande
MOMENTO FLETTENTE
entità dello sforzo che sollecita le singole sezioni
F
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 21
SOLLECITAZIONI COMPLESSE
PRESSOFLESSIONE
elementi soggetti a carichi assiali e con sezioni contemporaneamente tese e compresse
CARICO DI PUNTA = CARICO CRITICO
oltre cui si passa dalla compressione all’incurvamento
Eccentricità del carico
Disomogeneità dei materiali
Forma ottimale dell’elemento: a uniforme resistenza, a sezione cava e circolare (con massa resistente disposta a distanza grande dall’asse longitudinale)
elementi SNELLI soggetti a pressione assiale
pilastri, puntoni
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 22
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
CONCETTI CHIAVE
AZIONE - ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura
sforzo - inteso come forza per unità di superficie
DEFORMAZIONE - è la variazione di forma dell’elemento causata dalle sollecitazioni esterne
TENSIONI INTERNE - forze di reazione che nascono in ogni punto all’interno del materiale, tendenti ad opporsi alla deformazione
RIGIDEZZA FLESSIONALE - capacità che ha un corpo di opporsi alla deformazione elastica provocata da una forza applicata
R
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 23
CONCETTI CHIAVE
RIGIDEZZA FLESSIONALE
è una proprietà dell’elemento
è funzione della distribuzione della massa al suo interno (dipende dalla FORMA dell’elemento)
ELEMENTO PRIVO DI RIGIDEZZA FLESSIONALE
non è in grado di opporre resistenza a compressione, ma resiste a trazione
R
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 24: ALTRE DEFINIZIONI IMPORTANTI
NUMERO ELEMENTI che concorrono a determinare lo schema del sistema
SISTEMI MECCANICI - combinazione di elementi, vincoli e sollecitazioni. Possono essere ipostatici, isostatici, iperstatici se a secondo che i gradi di libertà siano maggiori, uguali o minori delle reazioni vincolari offerte
VINCOLO - qualsiasi condizione che limita il moto di un corpo
TIPO DI ELEMENTO (rigido o privo di rigidezza flessionale).
TIPO DI SOLLECITAZIONE prevalente (compressione, trazione, flessione), o il sistema di forze
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 25
INCASTRO
CERNIERA
CARRELLO
0 gradi di libertà
1 grado di libertà
2 gradi di libertà
La presenza di vincoli permette la correlazione degli elementi, consentendo o impedendo movimenti (gradi di libertà) attraverso l’azione un insieme di forze dette reazioni vincolari, che agiscono sulle particelle del sistema limitandone il moto
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 26
EQUILIBRIO DEL SISTEMA
Equilibrio Esterno
ancoraggi non devono cedere
=
Equilibrio Interno
elemento deve resistere
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 27
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
MECCANISMI DI RESISTENZA
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 28
La trasmissione dei carichi in direzione ortogonale alla loro linea di azione determina la sollecitazione a FLESSIONE
Ricorso ad apparecchiature costruttive basate sull’impiego di componenti capaci di resistere a TRAZIONE e/o COMPRESSIONE
PROBLEMATICA PROGETTUALE
TRASMISSIONE A TERRA DEI CARICHI CHE AGISCONO
SUL PIANO ORIZZONTALE
DISPOSITIVI PROGETTUALI
Impiego di materiali resistenti a TRAZIONE e COMPRESSIONE
Ricorso ad apparecchiature costruttive basate sull’impiego di componenti capaci di resistere a FLESSIONE
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 29
PER MASSA
rigidezza flessionale
flessione
PER FORMA
Con rigidezza flessionale
compressione
senza rigidezza flessionale
trazione
PER GEOMETRIA
massa trascurabile
compressione e trazione
MECCANISMI DI RESISTENZA
TRAVE
ARCO
ASTE RETICOLARI
CAVO
Elementi Costruttivi_aa.2025-26