## Slide 1
Matrice piana di un vano agibile
Spazio abitabile
PRINCIPALI QUESTIONI PROGETTUALI
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 2
riguardano la scelta dei materiali
in funzione della loro capacità di resistere alle sollecitazioni
ELEMENTARI
MATERIALE
CAPACITA’ DI PORTARE
COMPLESSI
STABILITA’ DELL’INSIEME
P
PRINCIPI COSTRUTTIVI
danno origine ad un modo per racchiudere uno spazio
Pongono in relazione diretta i materiali base e gli elementi costruttivi base con il comportamento ai fini della stabilità, senza un riferimento preciso alla forma degli elementi costruttivi o dell'edificio
[def]
Pongono in relazione gli elementi costruttivi funzionali che danno origine ad un modo per racchiudere uno spazio, con i principi elementari, in funzione delle condizioni di vincolo che esistono tra gli elementi stessi
[def]
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 3
PRINCIPI COSTRUTTIVI
SICUREZZA STATICA
NATURA DELLE REAZIONI in rapporto alla
NATURA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI
PRINCIPI COSTRUTTIVI ELEMENTARI
NATURA DELLE REAZIONI in rapporto alla COMPOSIZIONE DI DUE O PIU’ ELEMENTI
MATRICE PIANA VANO AGIBILE
SPAZIO AGIBILE
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPI GEOMETRICO COSTRUTTIVI
CAPACITA’ DI RESISTENZA INTRINSECA
FORMA ELEMENTI
COMPORTAMENTO
BENESSERE/ASPETTO
NATURA DEL COMPORTAMENTO DEL SISTEMA
In rapporto alle
CONDIZIONI AL CONTORNO
PRINCIPI DELLA PERCEZIONE
PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE
in rapporto al COMFORT
TERMO IGROMETRICO ACUSTICO
in rapporto alle
PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE
P
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 4
PRINCIPI COSTRUTTIVI ELEMENTARI
Riguardano la scelta dei materiali in funzione della loro capacità di resistere alle sollecitazioni
MATERIALE
CAPACITA’ DI RESISTENZA
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 5
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
RAPPRESENTAZIONE SUL PIANO
Elementi bidimensionali o monodimensionali, collegati tra loro, soggetti a carichi
SCHEMA
EQUILIBRIO, SFORZI E DEFORMAZIONI
Linea d’asse - elemento
Sistema dei vincolo - collegamento
Sistema di forze – azioni
SCHEMATIZZAZIONE E RISOLUZIONE DEL SISTEMA MECANICO
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 6
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PNEUMATICO
1 ELEMENTO
FUNGO
2 ELEMENTI
TRIANGOLO
2 ELEMENTI
TRILITE
3 ELEMENTI
TELAIO
3 ELEMENTI
ARCO
3 ELEMENTI
CAVO
3 ELEMENTI
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 7
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TRILITE
La matrice piana del vano agibile è determinata da tre elementi sovrapposti, collegati da un vincolo di semplice appoggio
architrave
piedritto
piedritto
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 8
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TRILITE
Negli ECF piani dove è necessario operare vani di passaggio
Negli ECF piani dove è necessario trasferire le sollecitazioni che agiscono su un piano verticale, ortogonale ai suoi piani longitudinali
PROBLEMATICA PROGETTUALE:
TRASFERIMENTO DEI CARICHI A TERRA
DEVIAZIONE DEI CARICHI
TRASFERIMENTO DEI CARICHI AGLI ELEMENTI PORTANTI VERTICALI
APPARECCHIATURE COSTRUTTIVE SOGGETTE A FLESSIONE
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 9
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TRILITE
Apparecchiature lineari contenute in un piano, necessarie per realizzare aperture nei setti murari: ARCHITRAVE
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 10
P
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
setto portante principale
solaio
PRINCIPIO DEL TRILITE
Apparecchiature bidimensionali generate per traslazione o rotazione:
SOLAI
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 11
VERIFICHE
PIEDRITTI schiacciamento e ribaltamento
ARCHITRAVE flessione e scorrimento
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 12
Il piedritto è assimilabile ad un solido a forma di parallelepipedo appoggiato su un piano infinitamente rigido, e soggetto soltanto all'azione del proprio peso Pp e al carico trasmesso dall’architrave (assimilabile ad un carico uniformemente distribuito).
Per la stabilità allo schiacciamento dovrà sempre risultare che la pressione unitaria massima (σmax) nella sezione più sollecitata non sia superiore a quella ammissibile (σamm) del materiale di cui il piedritto è fatto.
Lo sforzo ammissibile è pari allo sforzo di rottura (σrott) diviso per un coefficiente di sicurezza n:
σ max ≤ σ amm = σ rott / n
In questo caso nella sezione più sollecitata (quella di base) il centro di pressione (cioè il punto d’intersezione fra la retta d'azione della forza e la sezione considerata) coincide con il baricentro G della sezione stessa. La sezione risulta uniformemente compressa con valore della tensione costante e pari al rapporto tra il peso del solido e l’area di base.
σ = cost = Pp / A
Stabilità allo schiacciamento
σ
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 13
La stabilità del piedritto dipende dall’equilibrio tra il momento ribaltante (Mr) e quello stabilizzante (Ms) rispetto al punto di rotazione.
La forza F tenderà a farlo ruotare in senso antiorario intorno al punto A (centro di rotazione), mentre la forza P tenderà a farlo ruotare intorno allo stesso punto in senso orario.
Per cui, essendo Ms pari a P x a e Mr pari a F x b, non si avrà ribaltamento quando Ms > Mr.
Stabilità al ribaltamento
P
F
b
a
Per aumentare la stabilità al ribaltamento si potrà:
‑ a parità di peso, allontanare il punto di rotazione dalla retta d'azione della forza P
‑ aumentare il peso proprio dell’elemento
‑ applicare un ricarico
Criterio delle resistenze PASSIVE
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 14
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TELAIO
La matrice piana del vano agibile è determinata è determinata da tre elementi collegati da un vincolo di continuità (incastro)
traverso
montante
montante
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 15
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
VERIFICHE
MONTANTE schiacciamento, pressoflessione
TRAVERSO flessione
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 16
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DELL’ARCO
La matrice piana del vano agibile è determinata da due piedritti su cui appoggia un insieme di elementi – arco - la cui conformazione geometrica determina il mutuo contrasto che assicura la stabilità.
arco
piedritto
piedritto
concio
reni
Direzione della risultante dei carichi sulla sezione dei conci all’altezza delle reni
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 17
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 18
Criteri per la resistenza degli archi
ARCO - considerata la possibilità di resistenza soltanto a sollecitazione di compressione, deve essere conformato in modo tale che in ogni sua sezione la risultante dei carichi applicati cada entro il terzo medio della sezione (nocciolo centrale di inerzia) e non si superi, in ogni sezione, il carico di rottura per compressione
curva delle pressioni
potenziali punti di rottura per trazione
reni dell’arco
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 19
Criteri per la resistenza degli archi
la risultante dei carichi trasmessi dall'arco cade entro la base di appoggio ( ovvero dentro l’inviluppo delle tangenti esterne al perimetro di base)
la pressione unitaria massima sia inferiore al carico di rottura a compressione del materiale di cui il piedritto è costituito
è garantita la stabilità allo scorrimento
PIEDRITTO - In caso di sole sollecitazioni verticali il piedritto è soggetto a compressione e ad azioni orizzontali dovute alla spinta dell'arco.
Il piedritto sarà in equilibrio se:
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 20
Criteri per la resistenza degli archi
Criterio delle resistenze ATTIVE
Criterio delle resistenze PASSIVE
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 21
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TRIANGOLO
La matrice piana del vano agibile è determinata da due elementi a giacitura inclinata e contrapposti che determinano una configurazione a triangolo
puntone
puntone
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 22
PRINCIPIO DEL TRIANGOLO INDEFORMABILE
SOLLECITAZIONI NEI COMPONENTI
CATENA trazione
catena
PUNTONE schiacciamento
PIEDRITTO schiacciamento
ribaltamento
scorrimento
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 23
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL CAVO
La matrice piana del vano agibile è determinata da un elemento privo di rigidezza flessionale appoggiato su due piedritti
cavo
piedritto
piedritto
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 24
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL CAVO
FUNICOLARE DEI CARICHI
linea spezzata (carichi puntiformi) curva (carico uniformemente distribuito)
CATENARIA
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 25
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL CAVO
PIEDRITTO schiacciamento, ribaltamento
VERIFICHE
CAVO resistenza a trazione, stabilizzazione sul piano
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 26
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL FUNGO
La matrice piana del vano agibile è determinata da un elemento verticale, il ritto, che sorregge un elemento orizzontale aggettante, il cappello, vincolato ad incastro
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 27
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL FUNGO
La matrice piana del vano agibile è determinata da un elemento verticale, il ritto, che sorregge un elemento orizzontale aggettante, il cappello, vincolato ad incastro
VERIFICHE
RITTO schiacciamento, pressoflessione
CAPPELLO flessione
cappello
ritto
incastrato al piede
incernierato al piede
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 28
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 29
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 30
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL PNEUMATICO
La matrice piana del vano agibile è determinata da un unico elemento privo di rigidezza flessionale, sostenuto dalla pressione dell’aria
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 31
I PRINCIPI GEOMETRICO - COSTRUTTIVI
FORMA TRIDIMENSIONALE
OGGETTO EDILIZIO
CAPACITA’ DI RESISTENZA
alle sollecitazioni
interne ed esterne
colgono le relazioni in senso tridimensionale che intervengono tra le parti dell'apparecchiatura costruttiva, ai fini della fattibilità costruttiva
[def]
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 32
I PRINCIPI GEOMETRICO - COSTRUTTIVI
INVOLUCRO SCATOLARE
INVOLUCRO GLOBALE
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 33
I PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE
CONDIZIONI ACUSTICHE E TERMO IGROMETRICHE
Proteggere da sbalzi di temperatura
Proteggere da rumori aerei
PRINCIPIO DEL CORPO MULTIPLO
PRINCIPIO DEL CORPO UNICO
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 34
I PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE
Proteggere da infiltrazioni di acqua
PRINCIPIO DEL DEFLUSSO DIRETTO
PRINCIPIO DELLA
RACCOLTA E SMALTIMENTO
coperture a tetto
coperture a terrazza
Elementi Costruttivi_2025-26

## Slide 35
I PRINCIPI DELLA PERCEZIONE
definiscono un modo di percepire l’organismo edilizio attraverso l’esaltazione della sua pura forma geometrica o della sua cifra materica
PRINCIPIO GEOMETRICO
colore, distribuzione volumi
PRINCIPIO MATERICO
materiale e textures
Elementi Costruttivi_2025-26