## Slide 1
Presentazione del progetto d’anno

## Slide 2: Contenuti
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DA CONCEPIRE E SVILUPPARE IN GRUPPO
(~3 PERSONE)
Progettazione del sistema ambientale
Progettazione del sistema edificio-impianti
Progettazione del sistema tecnologico
SVILUPPO DEL PROGETTO CONDIVISO E SEGUITO DA DOCENTI,
INTEGRATO ATTRAVERSO APPROFONDIMENTI TEMATICI

## Slide 3: Oggetto
https://www.google.it/maps/@45.660143,13.8359023,103a,35y,45.01t/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

## Slide 4: Oggetto

## Slide 5: Oggetto

## Slide 6: Oggetto
CATEGORIE OMOGENEE
IN LINEA
A BLOCCO
A SCHIERA
A TORRE
A BALLATOIO
UNIFAMILIARE ISOLATA
BIFAMILIARE
TRIFAMILIARE
QUADRIFAMILIARE
MISTA
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE
FORMA E CARATTERISTICHE DEL PIANO TIPO
(NUMERO DI ALLOGGI)
APERTURE
SUI FRONTI
RAPPORTO CON IL LOTTO DI PERTINENZA
NUMERO DI PIANI
E RELATIVE DESTINAZIONI D’USO
SISTEMA DI ACCESSI
AGGREGABILITÀ DEL TIPO
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE INTERNA
ORGANIZZAZIONE DEL SUBSISTEMA STRUTTURALE

## Slide 7: Oggetto
Edificio isolato
Lotto di pertinenza
Accesso veicolare
Accesso pedonale

## Slide 8: Oggetto
TIPO EDILIZIO
BIFAMILIARE
TIPO EDILIZIO
QUADRI
FAMILIARE

## Slide 9: Elaborati
RELAZIONI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
R.GE.01
Riporta la descrizione motivata delle scelte progettuali di layout, le soluzioni d’involucro e partizione, i relativi materiali e componenti, le strategie e le azioni per la sostenibilità dell’edificio.
Illustra le scelte relative alla concezione strutturale, la scelta dei materiali adottati per le strutture portanti, le assunzioni di primo dimensionamento.
Riporta le scelte motivate delle soluzioni individuate per i servizi tecnologici dell’edificio, in relazione alle condizioni previste di comfort degli utenti.
Individua i criteri ambientali minimi pertinenti alla progettazione dell’edificio e le azioni / strategie adottate.

## Slide 10: Elaborati
ELABORATI GRAFICI
INQUADRAMENTO URBANISTICO
D.GE.01
Riporta gli elementi di relazione con il contesto naturale e antropico, tipicamente in scala 1:500.
ELABORATI ARCHITETTONICI - PIANTE
D.GE.02
Piante di layout architettonico, compresa la copertura, riportanti dimensionamento e arredi degli spazi , tipicamente in scala 1:50-1:100.
ELABORATI ARCHITETTONICI - PROSPETTI E SEZIONI
D.GE.03
Due sezioni tra loro ortogonali, nella stessa scala dell’elaborato D.GE.02.

## Slide 11: Elaborati
ELABORATI GRAFICI
ELABORATI TECNOLOGICI - STRUTTURE PORTANTI
D.GE.04
Rappresentazione quotata in pianta, alla stessa scala dell’elaborato D.GE.02, di posizione e funzione degli elementi strutturali: fondazioni, solai, copertura.
ELABORATI TECNOLOGICI - DETTAGLI
D.GE.05
Due sezioni costruttive di dettaglio, in scala 1:20-1:10, con i nodi di involucro (opaco e trasparente) e involucro-partizione, con caratterizzazione omogenea.
ELABORATI TECNOLOGICI – IMPIANTI TECNOLOGICI
D.GE.06
Rappresentazione in pianta, alla stessa scala dell’elaborato D.GE.02, degli impianti di condizionamento ed elettrico, con schemi di funzionamento.

## Slide 12: Sviluppo
CALENDARIO REVISIONI
Date | Orario | Aula | Temi
30/09/2025 | 12.00-14.00 | C7 - A | Presentazione
28/10/2025 | 12.00-14.00 | C7 - A | Sistema ambientale
30/10/2025 | 14.00-17.00 | C1 - Sala Atti | Sistema ambientale
20/11/2025 | 14.00-17.00 | C1 - Sala Atti | Sistema tecnologico
04/12/2025 | 14.00-17.00 | C1 - Sala Atti | Sistema tecnologico
11/12/2025 | 14.00-17.00 | C1 - Sala Atti | Sistema edificio - impianti