## Slide 1
ORGANISMO EDILIZIO
UNITA’ SPAZIALI
UNITA’ TECNOLOGICHE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
esprimono richieste di comportamento
rappresentano le risposte di funzionamento
ELEMENTI SPAZIALI
ELEMENTI TECNICI
INSIEME STRUTTURATO DI
e di

## Slide 2
UNITA’ AMBIENTALI
ELEMENTI SPAZIALI
Individua l’insieme strutturato di unità ambientali o di elementi spaziali definiti nelle loro prestazioni e nelle loro relazioni, che ne consentono la fuibilità
.
raggruppamento di attività dell’utente, derivanti da una determinata destinazione d’uso dell’organismo edilizio, compatibili spazialmente e temporalmente fra loro
porzione di spazio fruibile destinata allo svolgimento delle attività di una unità ambientale.
SISTEMA AMBIENTALE_UNI 8920
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 3
UNITA’ TECNOLOGICHE
ELEMENTI TECNICI
Individua gli elementi fisici dell’ organismo edilizio, cioè le parti, gli elementi, le connessioni e gli impianti che definiscono gli spazi e ne consentono l’abitabilità.
raggruppamenti di funzioni
compatibili tecnologicamente
prodotti edilizi, capaci di svolgere
funzioni proprie di una o più unità
tecnologiche
SISTEMA TECNOLOGICO_UNI 8920
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 4
SISTEMA TECNOLOGICO_UNI 8920
SUBSISTEMI TECNOLOGICI_ sottoinsiemi strutturati del sistema tecnologico caratterizzati dall’omogeneità funzionale degli elementi tecnici che li compongono
ATTREZZATURE INTERNE/ESTERNE
IMPIANTI FORNITURA SERVIZI
IMPIANTI DI SICUREZZA
CHIUSURE
U.T. Verticale – Orizzontale - Superiore
PARTIZIONI INTERNE
U.T. Verticale – Orizzontale - Inclinata
PARTIZIONI ESTERNE
U.T. Verticale – Orizzontale - Inclinata
STRUTTURE
U.T. Fondazione – Elevazione - Contenimento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 5
ATTREZZATURE INTERNE/ESTERNE
IMPIANTI FORNITURA SERVIZI
IMPIANTI DI SICUREZZA
CHIUSURE
UT. Verticale – Orizzontale - Superiore
PARTIZIONI INTERNE
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
PARTIZIONI ESTERNE
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
STRUTTURE
U.T. Fondazione – Elevazione - Contenimento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO - UNI 8290

## Slide 6
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Insieme degli elementi costruttivi che assicurano la stabilità dell’insieme mediante la loro capacità di resistere ai carichi e alle azioni esterne, e di trasmetterle al sistema di fondazione
Parte resistente principale
STRUTTURA CONTINUA
Ossatura Muraria
STRUTTURA DISCONTINUA
Scheletro Portante
[def]
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 7
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Insieme degli elementi costruttivi che assicurano la stabilità dell’insieme mediante la loro capacità di resistere ai carichi e alle azioni esterne, e di trasmetterle al sistema di fondazione
STRUTTURA CONTINUA
Ossatura Muraria
STRUTTURA DISCONTINUA
Scheletro Portante
TRAVI (principali e di collegamento)
PILASTRI
CONTROVENTI (di piano e di parete)
CORDOLI
SETTI PORTANTI
SETTI DI IRRIGIDIMENTO
FONDAZIONI
SOLAIO
CARICHI DI ESERCIZIO
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 8
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO - UNI 8290
STRUTTURE
U.T. Fondazione – Elevazione - Contenimento
Classi elementi tecnici
SE Discontinue
SE Continue
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
Verticali
Orizzontali
Inclinati
Pilastri
Travi (principali e secondarie)
Controventi
Verticali
Orizzontali
Setti
Solai
(Solai)

## Slide 9
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO - UNI 8290
STRUTTURE
U.T. Fondazione – Elevazione - Contenimento
Classi elementi tecnici
Dirette o superficiali
Indirette o profonde
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
Puntuali
Lineari
Bidimensionali
Plinti
Travi rovesce
Cordoli
Solette nervate
Platee
Su pali ad attrito
Su pali di punta

## Slide 10
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
LAVORARE PER ELEMENTI LINEARI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 11
GERARCHIA DEGLI
ELEMENTI DIFABBRICA
SPECIALIZZAZIONE DEI COMPONENTI LINEARI
UNICA FUNZIONE
SCHELETRO PORTANTE
PELLE E OSSA
SMATERIALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA ESTERNA
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 12
SPECIALIZZAZIONE FUNZIONALE
svincolo della funzione PORTANTE dalla funzione di rivestimento
garanzia COMFORT AMBIENTALE affidato all’involucro (Cv portate+COb+COc)
pianta libera-facciata libera-finestra continua
FLESSIBILITÀ
Attitudine di uno spazio ad essere adattabile nel tempo per soddisfare nuove esigenze degli utenti, o di un elemento per garantire tempo diverse prestazioni
VANTAGGI DI UN SISTEMA A ELEMENTI LINEARI - PUNTUALI
[def]
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 13
resistenza meccanica
REQUISITI FUNZIONALI DELLO SCHELETRO PORTANTE
integrabilità degli elementi tecnici
sicurezza al fuoco
durabilità
protezione dagli agenti esterni
conformabilità degli spazi
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 14
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TRILITE
La matrice piana del vano agibile è determinata da tre elementi sovrapposti, collegati da un vincolo di semplice appoggio
architrave
piedritto
piedritto
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 15
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TELAIO
La matrice piana del vano agibile è determinata è determinata da tre elementi collegati da un vincolo di continuità (incastro)
traverso
montante
montante
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 16
PIEDRITTI schiacciamento, ribaltamento (pressoflessione)
ARCHITRAVE flessione e scorrimento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
SOLLECITAZIONI NEI COMPONENTI

## Slide 17
PRINCIPIO DEL TELAIO
SOLLECITAZIONI NEI COMPONENTI
MONTANTE schiacciamento, pressoflessione
TRAVERSO flessione
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 18
PILASTRI – convogliano in modo concentrato i carichi, gravanti sui solai e trasferiti dalle travi, al sistema di fondazione
CONTROVENTI – collegano gli elementi lineari tra di loro rendendoli collaboranti
      di parete - elementi lineari
      di piano - elementi bidimensionali
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 19
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 20
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 21
direzione secondaria
direzione principale
TRAVI – collegano i pilastri e forniscono appoggio ai solai;
sostengono i carichi e li trasferiscono ai pilastri superando la DISCONTINUITA’ degli appoggi
      principali
      secondarie
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 22
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
LAVORARE PER ELEMENTI LINEARI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 23
TRAVE_ELEMENTO LINEARE RESISTENTE A FLESSIONE
RESISTENTI PER MASSA
con rigidezza flessionale
flessione
RESISTENTI PER GEOMETRIA
massa trascurabile
compressione e trazione
TRAVE
ASTE RETICOLARI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 24
dalla trave a parete piena alla trave reticolare
compressione
trazione
compressione
trazione
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 25
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
diagonale
corrente superiore
corrente inferiore
montante

## Slide 26
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
DISPOSIZIONE LONGITUDINALE
campata
campata
travi principali
travi di bordo e/o secondarie

## Slide 27
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
DISPOSIZIONE TRASVERSALE
campata
campata
travi principali
travi di bordo e/o secondarie

## Slide 28
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
DISPOSIZIONE INCROCIATA

## Slide 29
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
FONDAZIONI

## Slide 30
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 31
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
parallelepipedo (a spessore uniforme o variabile) (a)
tronco-piramidale (b)
Forma in elevazione
Forma ideale
tronco-conica o tronco–piramidale
Zone che non partecipano alla diffusione del carico
a
b
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 32
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
Condizioni di verifica
Nel calcolo dei plinti si possono avere pressioni centrate o eccentriche, nel caso sia presente anche un momento
Per centrare il carico sul plinto quando il pilastro non può essere centrato sul plinto (caso di fondazione su confine di proprietà), si ricorre a travi di bilanciamento collegate con il plinto adiacente.
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 33
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 34
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 35
FONDAZIONI DIRETTE CONTINUE_CORDOLI, PLATEE
SCHEMA FUNZIONAMENTO TRAVE APPOGGIATA (trave di solaio; trave di scheletro portante)
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO TRAVE ROVESCIA (trave di fondazione)
Carico uniformemente distribuito: deriva dall’utilizzo
Reazione vincolare Reazione vincolare
Carico concentrato: reazioni vincolari
Carico uniformemente distribuito: reazione del terreno
Carico concentrato: trasferito dai pilastri
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 36
FONDAZIONI DIRETTE CONTINUE_CORDOLI, PLATEE
Per l’analisi delle sollecitazioni nelle travi rovesce di fondazione è necessario tener conto della effettiva deformabilità del terreno
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 37
FONDAZIONI DIRETTE CONTINUE_TRAVI ROVESCE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 38
PIANI PORTANTI E DI IRRIGIDIMENTO_ orizzontali e verticali
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 39
GERARCHIA DEGLI
ELEMENTI DIFABBRICA
SPECIALIZZAZIONE DEI PIANI
PIÙ FUNZIONI PER LA CV
OSSATURA MURARIA
SCATOLA
RILEVANZA DELLA CHIUSURA ESTERNA
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 40
OSSATURA MURARIA: LA SCATOLA
schema solaio
SETTO PRINCIPALE
FONDAZIONE
SETTO SUPERIORE
SOLAIO
GIACITURA ORIZZONTALE
GIACITURA VERTICALE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 41
SPECIALIZZAZIONE FUNZIONALE
funzione PORTANTE affidata ad un sistema più rigido per massa
garanzia COMFORT AMBIENTALE svolta dalle CV
pianta rigida con aperture allineate sui diversi piani, di dimensioni controllate
MINORE FLESSIBILITÀ
VANTAGGI DI UN SISTEMA A ELEMENTI BIDIMENSIONALI
SVANTAGGI DI UN SISTEMA A ELEMENTI BIDIMENSIONALI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 42
ELEMENI TECNICI DELL’OSSATURA MURARIA
CORDOLI DI PIANO – distribuiscono in maniera omogenea e continua le sollecitazioni trasmesse dai solai ai setti portanti principali
SETTI PORTANTI – convogliano in maniera omogenea e continua i carichi al sistema di fondazione
SETTI DI CONTROVENTO – resistono alle azioni orizzontali che potrebbero generare il ribaltamento dei setti portanti, conferendo rigidità e evitando che il sistema sia interessato da fenomeni di instabilità laterale
FONDAZIONI - trasmettono al terreno il peso globale della costruzione ed evitano le conseguenze di cedimenti differenziali; sono continue
        cordolo
        platea
SOLAI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 43
DISPOSIZIONE LONGITUDINALE
setti portanti principali
setti di controventamento
setti di controventamento
setti portanti principali
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
DISPOSIZIONE TRASVERSALE

## Slide 44
DISPOSIZIONE A CELLULA
DIFFUSA
SIMMETRICA
REGOLARE
distribuzione uniforme dei carichi e luce solai costante
assenza di punti di forte concentrazione delle tensioni
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 45
PRINCIPALI PROBLEMATICHE
notevole rigidezza
scarsa rigidezza
RIPRISTINO CONTINUITA’ DISTRIBUZIONE SOLLECITAZIONI
IRRIGIDIMENTO
tema dell’ANGOLO
tema della DISCONTINUITÀ
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 46
Procedimenti bagnati
Procedimenti a secco
Procedimenti a concrezione
A blocchi
A pannelli
Pietra
Laterizio
Calcestruzzo
Terra
Legno (Xlam, intelaiati)
Calcestruzzo
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 47
PROCEDIMENTI COSTRUTTIVI
Prefabbricati_ a secco o bagnati
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 48
ALLINEAMENTO APERTURE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 49
TEMA DELLA CONTINUITÀ
Area di addensamento
delle sollecitazioni
Area da scaricare
dispositivo
arco di sordina
arco
piattabada
architrave
dispositivo
SPALLETTE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 50
ARCHI
PIATTABANDE ARCHITRAVI
APPARECCHIATURE COSTRUTTIVE PER
LA DEVIAZIONE DELLE SOLLECITAZIONI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 51
FONDAZIONI DIRETTE CONTINUE_CORDOLI, PLATEE
ALLARGAMENTO DELLA BASE DI APPOGGIO
CORDOLO DI FONDAZIONE
barriera impermeabile
Carico trasmesso dalla muratura
Reazione del terreno
armatura a taglio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 52
FONDAZIONI DIRETTE CONTINUE_CORDOLI, PLATEE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 53
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Insieme degli elementi costruttivi che assicurano la stabilità dell’insieme mediante la loro capacità di resistere ai carichi e alle azioni esterne, e di trasmetterle al sistema di fondazione
STRUTTURA CONTINUA
Ossatura Muraria
STRUTTURA DISCONTINUA
Scheletro Portante
TRAVI (principali e di collegamento)
PILASTRI
CONTROVENTI (di piano e di parete)
CORDOLI
SETTI PORTANTI
SETTI DI IRRIGIDIMENTO
FONDAZIONI
SOLAIO
CARICHI DI ESERCIZIO
Elementi Costruttivi_2024-25