## Slide 1
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
LAVORARE PER PIANI
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 2
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Insieme degli elementi costruttivi che assicurano la stabilità dell’insieme mediante la loro capacità di resistere ai carichi e alle azioni esterne, e di trasmetterle al sistema di fondazione
STRUTTURA CONTINUA
Ossatura Muraria
STRUTTURA DISCONTINUA
Scheletro Portante
TRAVI (principali e di collegamento)
PILASTRI
CONTROVENTI (di piano e di parete)
CORDOLI
SETTI PORTANTI
SETTI DI IRRIGIDIMENTO
FONDAZIONI
SOLAIO
CARICHI DI ESERCIZIO
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 3
Elementi Costruttivi_aa.2025-26
Classi di Unità Tecnologiche | Unità Tecnologiche | Definizione | Classi di Elementi Tecnici
STRUTTURE | Strutture di fondazione | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di trasmettere i carichi del sistema edilizio stesso al terreno | Strutture di fondazione dirette Strutture di fondazione indirette
 | Strutture in elevazione | Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di sostenere i carichi verticali e/o orizzontali, e trasmetterli alle strutture di fondazione | Strutture in elevazione verticali (pilastri-setti) Strutture in elevazione orizzontali o inclinate (solai-solette) Strutture in elevazione spaziali ( gusci)
 | Strutture di contenimento | Insieme degli elementi tecnici funzionalmente connessi con il sistema edilizio aventi funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno | Strutture di contenimento verticali Strutture di contenimento orizzontali

## Slide 4
GERARCHIA DEGLI
ELEMENTI DIFABBRICA
SPECIALIZZAZIONE DEI PIANI
PIÙ FUNZIONI PER LA CV
OSSATURA MURARIA
SCATOLA
RILEVANZA DELLA CHIUSURA ESTERNA
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 5
ECF DELL’OSSATURA MURARIA
CORDOLI DI PIANO – distribuiscono in maniera omogenea e continua le sollecitazioni trasmesse dai solai ai setti portanti principali
SETTI PORTANTI – convogliano in maniera omogenea e continua i carichi al sistema di fondazione
SETTI DI CONTROVENTO – resistono alle azioni orizzontali che potrebbero generare il ribaltamento dei setti portanti, conferendo rigidità e evitando che il sistema sia interessato da fenomeni di instabilità laterale
FONDAZIONI - trasmettono al terreno il peso globale della costruzione ed evitano le conseguenze di cedimenti differenziali; sono continue
        cordolo
        platea
SOLAI
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 6
OSSATURA MURARIA: LA SCATOLA
schema ECF
SETTO PRINCIPALE
FONDAZIONE
SETTO SUPERIORE
SOLAIO
GIACITURA ORIZZONTALE
GIACITURA VERTICALE
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 7
DISTRIBUZIONE DEI CARICHI_RUOLO DEL CORDOLO
cordoli
solaio
direzione tessitura solaio
appoggio diretto
con dormiente
con cordolo
cuciture
distribuzione
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 8
TEMA DELL’ANGOLO
l’angolo è una struttura che lavora PER FORMA
La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra angolare, e questa è l’opera meravigliosa del Signore (Sal 118,22-23)
Elementi Costruttivi_aa.2025-26

## Slide 9
Elementi Costruttivi_aa.2025-26
tema della DISCONTINUITÀ

## Slide 10
TEMA DELLA CONTINUITÀ
Area di addensamento
delle sollecitazioni
Area da distribuire
dispositivo
arco di sordina
arco
piattabada
architrave
dispositivo
SPALLETTE
Elementi Costruttivi_aa.2025-26