## Slide 1
FINITURE e RIVESTIMENTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 2
parte resistente
finitura estradossale
REQUISITI RILEVANTI (tra gli altri):
Resistenza meccanica a carichi statici e dinamici, agli urti, alle deformazioni, al fuoco, isolamento acustico, durabilità, manutenzione, attrezzabilità
PARTIZIONI ORIZZONTALI
canalizzazioni impianti
canalizzazioni impianti
finitura intradossale
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 3
FINITURA ESTRADOSSALE
SOTTOFONDO
Monostrato  Massetto di finitura
Pluristrato  Massetto di finitura + strati isolanti
PAVIMENTO
Rigido
Resiliente
FINITURA INTRADOSSALE
SOFFITTO
CONTROSOFFITTO
Continuo
Discontinuo
con/senza funzione correttiva/isolante
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 4
SOTTOFONDO_STRATO DI LIVELLAMENTO/REGOLARIZZAZIONE
massetti alleggeriti
massetti con materiali isolanti
massetti a secco
con pannelli
con materiale sciolto
SPESSORE: da 6 a 10 cm
FUNZIONE: ripartire il carico del pavimento sull’elemento portante e livellarne le irregolarità
Procedimenti a secco:
Procedimenti bagnati:
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 5
Impedire il trasferimento diretto agli strati solidi sottostanti delle vibrazioni acustiche provocate da urti – rumore da calpestio
Impedire la trasmissione del rumore aereo
ASSORBIMENTO ACUSTICO
AMMORTIZZAZIONE ACUSTICA
PAVIMENTO RESILIENTE
PAVIMENTO GALLEGGIANTE
Rivestimento con strato smorzante
(pannello isolante in fibra minerale o naturale)
Inserimento strato di materiale elastico
tra solaio e massetto o massetto e pavimento
SOTTOFONDO_STRATI DI ISOLAMENTO
ISOLAMENTO ACUSTICO
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 6
realizza l’adesione continua, mediante malta, tra lo strato di finitura superiore e il supporto sottostante
ALLETTAMENTO
rasatura a malta di cemento fine
collanti
PAVIMENTI A SECCO
finitura in elementi galleggianti, collegati o meno tra di loro, e appoggiati direttamente sullo strato di livellamento/isolamento o su supporti collegati allo strato di livellamento
PAVIMENTI INCOLLATI
collegati solidamente al sottofondo con colle e sigillanti
SOTTOFONDO_STRATI DI COLLEGAMENTO
realizza il collegamento, mediante elementi meccanici (chiodi, graffe) tra lo strato di finitura superiore e il supporto sottostante o tra gli stessi elementi del pavimento per renderli solidali
COLLEGAMENTO
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 7
PAVIMENTO
finitura di una partizione interna orizzontale, parte degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi interni del sistema edilizio.
[def]
UNI 8290-1
È possibile fare diverse classificazioni delle pavimentazioni, come quella della destinazione d’uso dell’edificio (residenziale, commerciale, industriale), oppure la posizione dell’elemento tecnologico (interna o esterna) o la sua composizione.
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 8
PAVIMENTO
PAVIMENTO CONTINUO
PAVIMENTO DISCONTINUO
a smalto
cementizio bitumIoso
cementizio resinoso
a spolvero
a riporto
a riporto corazzato
linoleum
gomma
PVC
a impregnazione
a film
autolivellante
battuto alla veneziana
mosaico
palladiana
Rivestimento cementizio
Rivestimento lapideo
Rivestimento resinoso
Rivestimento resiliente
Rivestimento tessile
Rivestimento ceramico
Rivestimento lapideo in conglomerato
Rivestimento ligneo
Rivestimento cementizio
Rivestimento lapideo di cava
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 9
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 10
LINOLEUM Viene prodotto con materie prime naturali come olio di lino, resine di alberi, polveri di legno, polveri calcaree, pigmenti colorati, sughero, polveri di sughero e calandrato su un supporto di juta. É un prodotto ecologico, completamente biodegradabile, antistatico per natura e resistente allo sfregamento, al fuoco di sigaretta ed è stabile ai grassi ed agli oli.
PVC Prodotto a base di cloruro di polivinile unito a plastificanti, stabilizzanti, cariche inerti e pigmenti colorati. Possiede una buona resistenza agli acidi e una facilità di pulizia. Può essere antistatico o conduttivo.
GOMMA Questo pavimento è costituito da due strati di gomma naturale e sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati. Garantisce buone caratteristiche igieniche, di facile manutenzione. MOQUETTE È costituita da fibre sintetiche a diametro diverso compattate per agugliatura continua ed accoppiate con uno strato di fondo portante. La caratteristica peculiare è la fonoassorbenza. La difficoltà di pulizia e la limitata durata nel tempo ne limitano i campi di impiego
PAVIMENTAZIONI RESILIENTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 11
PAVIMENTAZIONI RESILIENTI
Adesivo
L’adesivo si sceglie in base alle sollecitazioni che la pavimentazione deve sopportare (punto 6.2.2 “Tipologia e caratteristiche degli adesivi e fattori che influenzano la scelta degli stessi” - UNI 11515-1), alla necessità di ridurre lo spessore, dell’assenza di giunti (ottenibile con la termosaldatura/termosigillatura), di plasmabilità (realizzazione di sguscie comprensive di angoli e spigoli), di riduzione del rumore da calpestio, di assorbire gli urti.
L’adesivo deve garantire la resistenza allo strappo e deve stabilizzare la pavimentazione resiliente.
L’adesivo più comunemente utilizzato è quello acrilico, che in linea di massima è idoneo per tutte le tipologie di pavimentazioni resilienti; se non si attende il corretto punto di presa si rischia la formazione di bolle, dovute alla parte acquosa del collante non ancora evaporata, in particolare sui supporti non assorbenti.
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 12
FINITURA INTRADOSSALE
FINITURA DISCONTINUA
rivestimento a controsoffitto
rimovibile, ispezionabile
chiusi
doghe
pannelli lisci
pannelli forati
aperti
schermo
griglia
lamelle
FINITURA CONTINUA
intonaco leggero (su rete)
+
tinteggiatura
rivestimento a soffitto
inamovibile, non ispezionabile
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 13
FINITURA INTRADOSSALE
SFONDELLAMENTO
reti + intonaco
fibra di vetro
FRP – Fiber Reinforced Polymer
distacco e nella successiva caduta della parte inferiore delle pignatte nei solai in laterocemento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
sistemi a secco
controsoffitti
controsolai antisfondellamento

## Slide 14
FINITURA INTRADOSSALE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
Camera a canne

## Slide 15
FINITURA INTRADOSSALE
FINITURA DISCONTINUA
rivestimento a controsoffitto
rimovibile, ispezionabile
chiusi
doghe
pannelli lisci
pannelli forati
aperti
schermo
griglia
lamelle
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 16
Controsoffitti in pannelli
Struttura in metallo
Altezze disponibili da 55 mm fino a 120 mm, compatibili anche con pesi e grandi portate
Se presenti, le strutture primarie sono utilizzate per risolvere condizioni di sospensione irregolari. Il sistema di sospensione è a pendini regolabili, collegati al solaio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 17
Controsoffitti in pannelli
Pannelli
In fibra di legno
In metallo
In cartongesso
In gesso rivestito
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26

## Slide 18
Controsoffitti in pannelli
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2025-26
Miglioramento delle prestazioni acustiche