## Slide 1: 13C NMR

## Slide 2
La frequenza di risonanza del nucleo 13C viene calcolata dall’equazione di Larmor n = (/2p)B0
ed è circa 1:4 di quella dell’1H (perché g13C = ¼ g1H) a parità di B0
B0 = 4.7 Tesla
12C non è NMR-attivo: I = 0
13C possiede spin, I = ½
I segnali del 13C sono circa 6000 volte più deboli di quelli del 1H
(basso valore di g e scarsa abbondanza isotopica).
13C NMR

## Slide 3: 13C NMR – Accoppiamenti
Si ha accoppiamento 13C-1H (1J accoppiamento diretto).
I segnali seguono la regola di molteplicità n+1.
La molteplicità del segnale dà informazioni sul numero di H legati al C.
Non si ha accoppiamento 13C–13C: a causa della scarsa abbondanza naturale del 13C (1%) la probabilità di trovare atomi 13C adiacenti fra loro risulta particolarmente bassa.
L’accoppiamento 1H-13C produce nello spettro 1H NMR segnali troppo deboli per poter essere individuate (non li osservo)

## Slide 4: Disaccoppiamento 13C-1H (broad band)
Bisogna quindi operare in condizioni di disaccoppiamento con gli H.
Lo spettro più comune del 13C viene registrato irraggiando tutti gli idrogeni della molecola simultaneamente con una intensa radiazione della frequenza di risonanza del protone.
Ciò richiede una seconda radiofrequenza (RF) (disaccoppiatore), sintonizzata sulla frequenza del 1H, mentre la radiofrequenza primaria è sintonizzata sulla frequenza del 13C.
1H-13C
RF 1
impulso sintonizzato sul 13C
Si misura il segnale (FID) del 13C
RF 2
Satura i protoni in modo continuo
“disaccoppiatore”
Vantaggi:
Semplificazione notevole dello spettro. In uno spettro disaccoppiato dagli H i segnali diventano singoletti.
Intensificazione dei segnali (aumento della sensibilità).
Svantaggio:
Perdita dell’informazione sul numero di H legati.

## Slide 5: Disaccoppiamento 13C-1H
Spettro 13C NMR del colesterolo accoppiato con il protone
Spettro 13C NMR del colesterolo disaccoppiato dal protone

## Slide 6: Caratteristiche degli spettri disaccoppiati 13C
L’intervallo di chemical shift del 13C è maggiore di quello di 1H
1H 0 – 10 ppm
13C 0 – 230 ppm
Il numero di segnali indica orientativamente il numero di C della molecola in esame (anche se carboni chimicamente equivalenti generano lo stesso segnale: hanno lo stesso chemical shift).
Per varie motivazioni, l’intensità dei segnali, negli spettri 13C-NMR, NON è correlata con il numero relativo dei diversi atomi di carbonio. Non ha senso l’integrazione.

## Slide 7: Sensibilità
I nuclei 13C molto meno abbondanti e sensibili degli 1H
Si utilizzano campioni più concentrati e tempi di acquisizione più lunghi (maggiore numero di scansioni) per aumentare il rapporto segnale/rumore (S/N)

## Slide 8: Equivalenza chimica
Interscambiabilità degli atomi mediante operazioni di simmetria provoca una diminuzione nel numero di picchi. Nell’esempio sotto si osservano 6 segnali nello spettro al carbonio a causa della simmetria.
Spettro 13C NMR del dietil ftalato
Notes: C3 aromatico è in para all’altro carbonile

## Slide 9: Chemical shift
I fattori principali che determinano il chemical shift del C sono:
Il tipo di ibridazione dell’atomo di carbonio: in generale all’aumentare della percentuale di orbitale «s» nell’ibrido porta ad un aumento di chemical shift.
Effetti elettronici (induttivi e conigutativi), esempio: presenza di gruppi elettronegativi legati al carbonio descherma il nucleo aumentando il chemical shift.
Anisotropia diamagnetica dei sistemi con elettroni pi-greco (alchini, alcheni, aromatici, composti carbonilici): a seconda del tipo di composto in esame i nuclei possono trovarsi in regioni di «deschermo» o di «schermo», modificando quindi il campo magnetico effettivo sperimentato dai nuclei. Questo effetto può influire notevolmente sul chemical shift dei segnali.

## Slide 10
Chemical shift
Ordine di deschermatura: Csp² > Csp > Csp³.

## Slide 11
12 ppm
30 ppm
70 ppm

## Slide 12
25 ppm
28 ppm
42 ppm
211 ppm

## Slide 13
134 ppm
131 ppm
127 ppm