## Slide 1
Premessa 1: strumentazione FT-NMR a impulsi

## Slide 2
Un insieme di 8 nuclei allineati al campo magnetico B0 che ruotano in precessione generano una netta magnetizzazione M0 allineata al campo magnetico B0.

## Slide 3
La bobina dell’oscillatore genera una radiofrequenza con componente magnetica B1 ortogonale a B0 e che ruota la precessione dell’insieme di protoni.
Quando la frequenza di questo campo magnetico rotante entra in risonanza con le frequenze di precessione di Larmor dei protoni, inclina la magnetizzazione M che quindi ha una componente >0 sul piano xy.
M ritorna allineata a B0 (M0, componente sul piano xy = 0) con un tempo di rilassamento t; una bobina ricevitore (non raffigurata) ne registra la componente magnetica nel tempo.

## Slide 4
B1
Tempo
Impulso
FID (Frequency Induction Decay)
Fourier transform
frequenza
Una spiegazione molto chiara:
http://www.chem.hope.edu/~krieg/Chem348_2002/NMR/Principles_of_NMR_Spectroscopy.html
La trasformata di Fourier facile facile:
http://www.mat.uniroma3.it/didattica_interattiva/aa_11_12/am310/10.fourier.pdf

## Slide 5
Spettrometria NMR del carbonio 13
Gli spettri sono disaccoppiati dai protoni ed i picchi figurano come singoletti, a meno che non ci siano altri nuclei magneticamente attivi come 2H, 31P, o 19F.
Il picco del solvente vede l’accoppiamento del 13C con il 2H.
I picchi del 13C sono distribuiti su di un intervallo di chemical shift molto più ampio di quello dei protoni.
Normalmente l'intensità dei picchi non è correlata al numero di atomi di carbonio.
Poiché l’abbondanza isotopica del 13C è bassa (ca. 1%), gli spettri richiedo più campione e sono più numerosi.
2nI+1 = 2x1x1+1 = 3
Stati di spin: -1, 0 , +1
Essendoci un solo D, questi 3 stati sono popolati in modo uguale
(ciascuno con probabilità del 33.3…%)

## Slide 6
1H NMR spectrum
Solvent
Nel 1H NMR spettro possiamo osservare l’accoppiamento dei protoni con altri nuclei NMR attivi, incluso il 13C. Tuttavia l'intensità dei segnali è proporzionale all’abbondanza isotopica di questi nuclei e dipende anche dalla possibilità di interscambio dei protoni (come già visto). L’accoppiamento dei protoni con il 13C da luogo a picchi satellite.
Se il solvente deuterato contiene più atomi di deuterio ed è vecchio, si possono osservare picchi dovuti all’accoppiamento tra protoni e deuterio. Raro.
Picchi satellite del CHCl3
(115 Hz < J < 250 Hz)
I 13C = 1/2 quindi doppietto.

## Slide 7
(a) Spettro accoppiato 13C del colesterolo. Notiamo il largo intervallo di chemical shift nel quale si osservano i segnali dei carboni, la mancata osservazione di accoppiamenti 13C – 13C; l’osservazione di accoppiamenti 13C-1H con J molto grandi. (b) spettro disaccoppiato del colesterolo. Notiamo la semplificazione e l’assenza di relazione tra intensità dei segnali e numero di atomi di carbonio.
Solvente
C vinilico
quaternario
Disaccoppiamento protonico

## Slide 20
Distortionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT) 13C NMR
E’ una modalità di acquisire gli spettri che fornisce informazioni sul tipo di carbonio che da luogo ad un determinato picco.
Si forniscono una serie di impulsi ben precisi ai nuclei di 13C e 1H per smuovere le magnetizzazioni dei protoni ad angoli diversi.
 | Descrizione
DEPT-45 | Spettro con solo C legati ad H
DEPT-90 | Mostra solo i CH
DEPT-135 | Mostra i CH ed i CH3 come picchi positivi, i CH2 come picchi negativi

## Slide 21
Spettro normale
Spettro con solo C legati a H. Ci permette di identificare il carbonio del C=O e dei C=C sostituiti.
Mostra solo i C-H. Ci permette di identificare i carboni C-H aromatici di questa molecola.
Ci permette di identificare i CH2.