## Slide 1
Spettrometro IR a trasformata di Fourier
La sorgente emana una radiazione che contiene tutte le lunghezze d’onda dell’IR (4000-400 cm-1).
L’interferometro divide la radiazione in due fasci. Un raggio percorre una distanza fissa, l’altro una distanza variabile.
La diversa lunghezza dei percorsi crea interferenze costruttive e distruttive che variano nel tempo a seconda del movimento dello specchio mobile, cioè si genera un interferogramma che varia nel tempo.
La trasformata di Fourier converte l’interferogramma da grafico nel dominio del tempo al noto spettro nel dominio della frequenza (che poi viene trasformata in numero d’onda).

## Slide 19
In KBr
In nujol
In cloroformio