## Slide 1: RISCHIO CHIMICO
Corso di informazione di base
ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Prof. Alessandro Bacaloni
RISCHIO CHIMICO - A. Bacaloni

## Slide 2: Ambito di applicazione – Igiene del lavoro
Branca dell’igiene che studia le condizioni procedurali, organizzative ed igienico-ambientali atte a salvaguardare la salute del lavoratore nell’ambiente di lavoro
Si occupa della individuazione e del controllo dei fattori ambientali di natura fisica chimica e biologica

## Slide 3: Rischio – definizioni
– PERICOLO
attrezzatura, comportamento, situazione in grado di
Proprietà o qualità di una sostanza, preparato, processo,
causare
potenzialmente danno, svantaggio o perdita (proprietà o qualità
intrinseca).
– RISCHIO
Probabilità che la potenzialità o qualità di cui sopra si traduca in realtà, in rapporto alle specifiche condizioni oggettive (effettiva possibilità che l’evento indesiderato si realizzi in una situazione concreta).

## Slide 4: Rischio – definizioni (www.efsa.europa.eu)

## Slide 5: Rischio – definizioni
MISURE DI PREVENZIONE
Misure atte a ridurre la frequenza dell’evento indesiderato (es. sostituzione dell’agente di rischio, rimozione alla fonte, comportamenti sicuri).
MISURE DI PROTEZIONE
Misure atte a ridurre la gravità (magnitudo) delle conseguenze (es. protezione individuale del lavoratore, piano per le emergenze).

## Slide 6: Rischio – definizioni
In generale il concetto di rischio può essere sintetizzato da un apposito indice di rischio definito dal prodotto della frequenza di un evento indesiderato per la sua magnitudo (gravità):
Nel caso della infortunistica (rischi per la sicurezza) presenta un significato abbastanza coerente con un prodotto matematico
R = f x m

## Slide 7: Rischio – definizioni
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Insieme delle procedure atte a stimare tale possibilità in un contesto oggettivo specifico.
COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
Insieme dfi etolale procednure amtattee a trasmettere correttamente la conoscenza della situazione di rischio ai soggetti interessati (opera di informazione e formazione rivolta ai lavoratori, a particolari categorie della popolazione o alla popolazione nella sua generalità).

## Slide 8: Rischio – definizioni
PERCEZIONE DEL RISCHIO
Interpretazione soggettiva della situazione di rischio in assenza di una corretta comunicazione del medesimo (condizionata da fattori quali età, sesso, grado di istruzione, interesse personale, contesto sociale, economico e politico, grado di conoscenza del problema, esistenza di precedenti eventi negativi).
GESTIONE DEL RISCHIO
Insieme degli interventi e delle procedure atte a eliminare la situazione di rischio o a ridurre quest’ultimo al minimo (la gestione del rischio dipende da numerosi fattori, principalmente di natura tecnica ed economica)
g

## Slide 9: Fattori di rischio per la sicurezza (esito infortunio sul lavoro)
AREE DI TRANSITO
SPAZI DI LAVORO
SCALE
MACCHINE
ATTREZZI MANUALI
MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI
IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI
IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHI A PRESSIONE
RETI E APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE DI GAS
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
MEZZI DI TRASPORTO
RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
RISCHI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI
RISCHI CHIMICI

## Slide 10: Fattori di rischio per la salute (esito malattia da lavoro)
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
VENTILAZIONE INDUSTRIALE
CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO
ESPOSIZIONE A RUMORE
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
MICROCLIMA TERMICO
ESPOSIZIONE E RADIAZIONI IONIZZANTI
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
ILLUMINAZIONE
CARICO DI LAVORO FISICO (attualmente Movimentazione Manuale dei Carichi)
CARICO DI LAVORO MENTALE (attualmente Stress Lavoro Correlato)
LAVORO AI VIDEO TERMINALI (è un vero “rischio” come definito?)

## Slide 11: Fattori trasversali (aspetti organizzativi e gestionali)
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’
ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
FORMAZIONE
INFORMAZIONE
PARTECIPAZIONE
NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
MANUTENZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SQUADRE E PROCEDURE DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO
SORVEGLIANZA SANITARIA

## Slide 12: Rischio chimico – riferimenti normativi ante 2008
Gas tossici | R.D.L 147 del 1927
Prevenzione infortuni | DPR 547 del 1955
Igiene del lavoro | DPR 303 del 1956
Classificazione,etichettatura e imballaggio sostanze e preparati pericolosi | D.Lgs 52 del 1997 (sostanze) D.Lgs 65 del 2003 (preparati)
Attività comportanti rischi da incidenti | D.Lgs 134 del 1999
Protezione da amianto | D.Lgs 277 del 1991 L. 257 del 1992
Dispositivi di protezione individuale | DLgs 475 del 1992 DM del 2-5-2001
Sicurezza e salute del lavoro | D.Lgs 626 del 1994 DLgs242 del 1996 626bis
Segnaletica di sicurezza | DLgs 493 del 1996
Protezione da agenti cancerogeni o mutageni | Titolo VII del Dlgs 626-94 (Dlgs 66 del 2000)
Protezione da agenti chimici | Titolo VIIbis del Dlgs 626-94 (Dlgs 25 del 2002
Schede dati di sicurezza | DM del 7-9-2002

## Slide 13: Rischio chimico – riferimenti normativi attuali
D.Lgs. 81/ 2008
(c.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro)
Normativa precedente accolta in parte
DPR 547/55 DPR 303/56 D.Lgs 277/91 D.Lgs. 626/94
Ecc.
bb

## Slide 14: D.Lgs.81/08, art.2 – Definizioni comuni
Lavoratore
Datore di lavoro
Azienda
Dirigente
Preposto
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione
…..
Medico Competente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

## Slide 15: D.Lgs.81/08, art.2 – Definizioni comuni
Prevenzione
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o di infermità
………
Valutazione dei rischi
Pericolo
Rischio

## Slide 16: Rischio chimico – D.Lgs. 81/2008 – art. 222, a)
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

## Slide 17
Art. 222 b) agenti chimici pericolosi
agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta'chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII

## Slide 18: Definizione precedente (D.Lgs. 626/94)
Agenti chimici non pericolosi
Agenti chimici pericolosi:
  classificati pericolosi dalle norme sulla classificazione ,etichettatura ed imballaggio. Sono esclusi quelli pericolosi solo per l'ambiente soggetti ad altre regolamentazioni
  non classificati dalle norme sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio. Cioè agenti che possono comportare rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche
  che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro. Compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

## Slide 19: Art. 222 , punti g) e h)
pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione;

## Slide 20: Classificazione sostanze chimiche pericolose (al 2008)
per la sicurezza (chimico-fisici)
Esplosivi
Comburenti
Estremamente infiammabili, Facilmente infiammabili, Infiammabili
per la salute (tossicologici)
Molto tossici, Tossici
Nocivi
Corrosivi
Irritanti
Sensibilizzanti
Cancerogeni
Mutageni
Tossici per il ciclo riproduttivo
per l’ambiente
Pericolosi per l’ambiente
ig

## Slide 21: Classificazione sostanze chimiche pericolose (al 2008)
Frasi di rischio (frasi R):
Frasi standard che illustrano in forma sintetica i rischi connessi all'utilizzo ed alla manipolazione di sostanze pericolose, identificabili singolarmente da una sigla costituita dalla lettera R seguita da un numero.
Consigli di prudenza (frasi S):
Frasi standard che descrivono
succintamente le procedure di
sicurezza da mettere in atto al fine di minimizzare i rischi connessi all'utilizzo ed alla manipolazione di sostanze pericolose, identificabili singolarmente da una sigla costituita dalla lettera S seguita da un numero.

## Slide 22
CATEGORIA (Attuale) | DEFINIZIONE
1 (1A) Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo | Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori
2 (1B) Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo | Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori
3 (2) Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente | Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2
RISCHIO CHIMICO - A. Bacaloni

## Slide 23: Art. 234 D.Lgs. 81/2008
Agli effetti del presente decreto si intende per:
  agente cancerogeno:
    una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di
classificazione come sostanza cancerogena di categoria
1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

## Slide 24
CANCEROGENI
CLASSIFICAZIONE IARC
La IARC (International agency for research on cancer)
ha pubblicato 78 monografie su 869 agenti cancerogeni (agenti chimici, gruppi di sostanze, miscele complesse, esposizioni lavorative, abitudini di vita, agenti biologici e fisici) e altre sono in attesa di pubblicazione.
Gruppo 1:
cancerogeno accertato per l’uomo
Gruppo 2A:
Probabile cancerogeno per l’uomo
Gruppo 2B:
Possibile cancerogeno per l’uomo
Gruppo 3:
non classificabile come cancerogeno per l’uomo
Gruppo 4:
probabile non cancerogeno per l’uomo

## Slide 25: ETICHETTATURA
L’insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull’imballaggio o sulla confezione a mezzo di stampa, rilievo o incisione
Recipienti e tubazioni: secondo il D.Lgs 493/96 anche i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e le relative tubazioni visibili, destinati a contenere a trasportare agenti pericolosi, devono essere muniti di etichettatura prescritta.
Negli ambienti di lavoro l’etichettatura può essere sostituita da cartelli di avvertimento

## Slide 26: L’ETICHETTA DEVE INDICARE:
Denominazione del prodotto
I dati del Responsabile dell’immissione sul mercato
I simboli ed indicazioni di pericolo (in nero su fondo giallo – arancione)
Le frasi di rischio R
I consigli di prudenza S
Il Numero CE

## Slide 27: ETICHETTA CE - N°CE: 231-668-3
Ipoclorito di sodio,soluzione 6% Cl attivo
R 36/38 irritante per gli occhi e la pelle
R 31 a contatto con gli acidi libera gas tossici
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 26 in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S 46 in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta
S 50 non mescolare con ammoniaca e acidi
IRRITANTE
Denominazione e recapiti del responsabile dell’immissione sul
mercato

## Slide 28: Scheda di Sicurezza (sino al 2008/2018)
Identificazione preparato/produttore
Composizione/informazioni sui componenti
Identificazione dei pericoli
Misure primo soccorso
Misure antincendio
Misure per la fuoriuscita accidentale
Manipolazione e stoccaggio
Controllo esposizione/protezione individuale
Proprietà fisiche/chimiche
Stabilità e reattività
Informazioni tossicologiche
Informazioni ecologiche
Considerazioni sullo smaltimento
Informazioni sul trasporto
Informazioni sulla regolamentazione
Altre informazioni
gn bba tan c n c n d tt

## Slide 29
Scheda di Sicurezza cosiddetta «estesa» (dal 2018)
SdS viene integrata da scenari di esposizione noti al produttore/importatore in modo da fornire all’utilizzatore informazioni preventive sulle esposizioni prevedibili in base agli usi noti delle sostanze/preparati.
Esposizioni potenziali a seguito di eventuali usi
diversi/sperimentali vengono valutate dall’utilizzatore

## Slide 30: Modifiche nella classificazione delle sostanze chimiche pericolose (dal 2008 al 2018)
Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals):
Cambia l’onere della classificazione (dalla CE ai privati) poiché tutto
quel che è prodotto o in vendita deve essere classificato
Regolamento GHS/CLP (Classification, Labeling and Packaging):
Cambiano i criteri di classificazione:
le classi di pericolosità vengono implementate
le frasi R cambiate in frasi H (Hazard)
le frasi S cambiate in frasi P (Precaution)
Cambiati i simboli

## Slide 31: Necessità di un nuovo sistema armonizzato di classificazione
Esempio di classificazione con LD50 (lethal dose) 247 mg/kg/bw | 
EU | Nocivo (croce)
US | Tossico
Canada | Tossico
Australia | nocivo
India | Non tossico
Giappone | Tossico
Malesia | Nocivo
Tailandia | Nocivo
Nuova Zelanda | Pericoloso
Cina | non pericoloso
Corea | Tossico
Trasporto liquido | Bassa pericolosità
solido | Non pericolosa

## Slide 32: Classificazione sostanze chimiche pericolose (dal 2008 al 2016): nuovi simboli
!

## Slide 33: Esempi di simboli proposti e scartati

## Slide 34
Le tre possibili vie di penetrazione degli agenti chimici
nell’organismo umano sono:
Il contatto (pelle, mucosa, ferite)
L’inalazione (naso, bocca, pori)
L’ingestione (bocca)

## Slide 35
CLASSIFICAZIONE DEGLI
INQUINANTI CHIMICI IN ARIA
AERIFORMI
presenza un unico
stato della materia
GAS VAPORI
FUMI
(solidi)
(solidi)
NEBBIE
(liquidi)
PARTICELLARI O AEROSOL
Coesistenza di più
stati della materia
origine da reazione chimica Composizione diversa da quella
dell’agente di origine
Dimensioni spesso (non sempre) < 1 μm
POLVERI origine meccanica
Composizione uguale a quella dell’agente di origine
Dimensioni spesso (non sempre) > 1 μm

## Slide 36: Penetrazione di aerosol nel tratto respiratorio
RISCHIO CHIMICO - A. Bacaloni

## Slide 37: Valori limite di esposizione Art. 222 D.Lgs. 81/2008
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di
riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’
ALLEGATO XXXVIII
signific to ab nz eren con un prodotto matic

## Slide 38: Va comunque sottolineato come qualsiasi tipo di valore
limite lavorativo non rappresenti una linea di demarcazione fra salute e malattia
Questo significa che la il semplice rispetto di valori limite occupazionali offre una protezione statistica nei riguardi di una popolazione di lavoratori selezionata e a determinate condizioni, non garantendo pertanto l’assenza di effetti sulla salute degli esposti;
Si tenga quindi sempre presente la differenza concettuale (non solo numerica) esistente con standard o obiettivi di qualità ambientali, volti a proteggere tutta la popolazione da effetti sanitari, indipendentemente dallo stato di salute di partenza dei suoi componenti.
Rischio chimico – valori limite di riferimento

## Slide 39: Rischio chimico – come si valuta?
Pericolo connesso a:
Proprietà pericolose di sostanze e preparati (schede di sicurezza)
Modalità di utilizzo nel ciclo lavorativo
Utilizzo e/o esposizioni contemporanee
Contemporanea esposizione ad agenti fisici

## Slide 40: Rischio chimico – come si valuta?
Frequenza o probabilità connesse a:
Numero di esposti
Tempi di esposizione
Modalità di esposizione
Procedure lavorative
Livello di addestramento (buone pratiche lavorative)
Disponibilità e capacità di utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e collettiva
Procedure di controllo
Informazione e formazione

## Slide 41
IRRILEVANTE
misure generali di prevenzione
non c’è l’obbligo di procedere alla determinazione strumentale dei livelli di esposizione
non sono previste disposizioni in caso di incidenti o emergenza
non sussiste l’obbligo di effettuazione della sorveglianza sanitaria.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CHIMICO DI ESPOSIZIONE
NON IRRILEVANTE
misure specifiche di protezione e
prevenzione
l’obbligo (?) di procedere alla determinazione strumentale dei livelli di esposizione (comunque a proseguire l’attività di valutazione)
Prevede disposizioni in caso di emergenza quali procedure ed esercitazioni
attività di sorveglianza medica dei lavoratori.

## Slide 42: Rischio cancerogeno – considerazioni
“Si dovrà in ogni caso ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate attraverso la misurazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni”

## Slide 43: Rischio cancerogeno – considerazioni
“Nel caso, infine, di cancerogeni ubiquitari si potrà far riferimento, ai fini della valutazione dell’esposizione professionale, alle conoscenze in tema di esposizione della popolazione generale.”

## Slide 44: Considerazioni operative per laboratori universitari
Valutazione del rischio chimico
Figure interessate (responsabili e esposti)
Obbligo informazione specifica (modulo di 8 ore in due sottomoduli – modalità di somministrazione)
Sorveglianza sanitaria (in caso di RC non irrilevante)
https://www.chem.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/rischio-chimico