## Slide 1: Diagrammi Temperatura Composizione
2 componenti a p costante

## Slide 2: Dai diagrammi a T costante
La dipendenza di p da T è data dall’equazione di Clapeyron-Clausius
Si utilizzano anche equazioni semiempiriche:
Equazione di Antoine
log10(P) = A − (B / (T + C)) P = vapor pressure (bar) T = temperature (K)
https://www.intechopen.com/chapters/60924

## Slide 3
trasformare il ln in log (base 10)
ln(10)
ln(10)
la formulazione di Antoine è giustificata dal fatto che DvapHm non è indipendente dalla T

## Slide 4
Toluene
Tb*= 353 K
Antoine parameters
A= 4.72583 B= 1660.652 C= -1.461
Benzene
Tb*= 383.8
Antoine parameters
A= 4.07827 B= 1343.943 C= -53.773
dal NIST

## Slide 5: Diagrammi liquido vapore per il sistema benzene-toluene
Comportamento ideale
Sono stati calcolati per 4 diverse T in base alla legge di Raoult
T | XBz | YBz
385 | 0 | 0
375 | 0.18 | 0.36
365 | 0.465 | 0.7
355 | 0.85 | 0.96
p= 1 bar Intersezione con le curve di Raoult
p= cost
T= cost

## Slide 6: Diagramma liquido vapore T-XBz a pTOT= 1 bar
Soluzione ideale: vale la legge di Raoult
Tb* Bz
Tb* Tol
La pTOT è 1 bar, mentre le pA* e pB* sono state calcolate per le diverse temperature

## Slide 7: n-pentano n-eptano
http://www.vle-calc.com/phase_diagram.html
Varianza residua
F’=C-P+1
C=2
nelle regioni monofasiche P=1
F’= 2
nella regione bifasica P=2
F’=1
A= n-pentano

## Slide 8
Fornendo, o sottraendo, calore al sistema
il punto rappresentativo si sposta lungo una linea verticale a composizione costante, detta isopleta
πλῆϑος quantità

## Slide 9
ZA: composizione globale del sistema in termini di frazione molare del componente A
linea a T cost: tie line o corda
dalla proiezione sull’asse delle ascisse del punto di intersezione della corda con la curva delle temperature di ebollizione: XA
dalla proiezione sull’asse delle ascisse del punto di intersezione della corda con la curva delle temperature di condensazione (in inglese dew point: punto di rugiada): YA
XA
ZA
YA
il vapore è più ricco del componente più volatile

## Slide 10: Isopleta ZBz= cost

## Slide 11: Diagrammi interattivi
https://learncheme.com/simulations/thermodynamics/thermo-2/p-x-y-and-t-x-y-diagrams-for-vapor-liquid-equilibrium-vle/
n-esano e n-ottano
tenendo premuto crtl si tiene fissa la composizione (isopleta)

## Slide 12: Distillazione semplice
XA
ZA
YA
Separando il vapore dal liquido, si ottengono due frazioni di composizione diversa dal sistema di partenza.
Il liquido ha composizione XA
il vapore ha composizione YA
Vale la regola della leva

## Slide 14: Distillazione frazionata
Nella distillazione frazionata il ciclo di ebollizione e condensazione viene reiterato più volte.
Il vapore condensato viene riscaldato
XA
ZA
YA
Y’A
il nuovo vapore è ancora più ricco di A, il componente più volatile

## Slide 15: Piatti teorici
Il ciclo si può ripetere fino ad ottenere il componente più volatile quasi puro.
In ingegneria chimica l’efficienza della colonna di frazionamento si esprime mediante i piatti teorici, cioè i cicli effettivi di vaporizzazione e condensazione necessari per realizzare un condensato di composizione data a partire da un certo liquido
esempio del disegno: 3 piatti teorici

## Slide 16: Colonna per distillazione frazionata
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeuuroaIw8R0iutfUXtX-7QFORZbEEWskFE5dz6nOOCn8x4btyVxWUsrw&s

## Slide 17: Distillazione frazionata del petrolio
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Fractional_distillation

## Slide 18: Ciclopentano-benzene
B= Benzene
Linea tratteggiata comportamento ideale
Linea continua: comportamento non ideale (effettivo per questa miscela)
Non vale la legge di Raoult
The Gibbs Energy Basis and Construction of Boiling Points Diagrams in Binary Systems N. O.Smith J. Chem. Educ. 2004, 81(3) 419-422
La T di ebollizione della miscela è sempre all’interno dell’intervallo delle T di ebollizione dei composti puri

## Slide 19: Acetone Cloroformio
B= cloroformio
Quando le interazioni favorevoli fra le molecole di A e B riducono la pressione di vapore della miscela rispetto al valore ideale si può osservare la comparsa di un massimo nel diagramma di stato, in effetti le interazioni tra A e B stabilizzano il liquido

## Slide 20: Benzene cicloesano
B=cicloesano
I diagrammi di stato che mostrano un punto di minimo rivelano che la miscela risulta destabilizzata rispetto alla soluzione ideale, essendo le interazioni A-B sfavorevoli

## Slide 21: Etanolo-acqua
95.6% EtOH
Nel punto di minimo la composizione del vapore e del liquido sono uguali.
In questo punto l’evaporaizione procede senza cambiamento di composizione. Si dice che la miscela form un azeotropo.
Raggiunta la composizione azeotropa non sarà più possibile separare i due componenti liquidi per distillazione perché il condensato ha la stessa composizione del liquido.

## Slide 22: Azeotropo
ζέω
prefisso a: senza
bollire
troph
cambiamento
Etymology as an Aid to Understanding Chemistry Concepts
N. S. Sarma J.Chem. Educ. 2004 81 (10), 1437
DOI: 10.1021/ed081p1437