## Slide 1: Cinetica Chimica
Es. 5 Reazione di iodurazione dell’acetone in ambiente acido
Es. 6 Determinazione della costante cinetica di idrolisi dell’acetato di etile con tecnica pH-STAT

## Slide 2: Cinetica di iodurazione dell’acetone in ambiente acido
dnJ=nJdx
nJ: coefficiente stechiometrico con segno intrinseco
si considerano le moli
si considerano le concentrazioni

## Slide 4: Meccanismo della reazione di iodurazione dell’acetone

## Slide 15: Elettrodo combinato per la misura del pH
Elettrodo a vetro + elettrodo di riferimento
Schema della cella:
Ag|AgCl | HCl | membrana di vetro | soluzione in esame | elettrodo di riferimento
https://www.electrochem.org/dl/interface/sum/sum04/IF6-04-Pages19-20.pdf
Il pHmetro è un voltmetro
La differenza di potenziale rilevante per la misura del pH è quella che si genera all’interfaccia esterno del vetro soluzione in esame (I)
L’elettrodo a vetro Ag|AgCl | HCl | membrana di vetro è sigillato e il potenziale è costante perché la concentrazione di Cl- è costante

## Slide 16: Elettrodo a vetro
La superficie di silice idratata va incontro ad equilibri acido-base
Alla superficie del vetro si crea un potenziale
Eglass wall/solution ~ |RT/2.303F log aH+|
Anche alla superficie interna, c’è un potenziale, di polarità opposta, e costante perché la aH+ è costante
Il potenziale dell’elettrodo di riferimento è costante
Ciò che varia a causa delle soluzione esterna è il potenziale alla membrana esterna, ed è questa variazione che fa variare il potenziale di cella
Quindi misurando le variazioni del potenziale di cella posso risalire alle variazioni di pH della soluzione

## Slide 17: Elettrodo combinato
nell’elettrodo esterno (di riferimento) c’è KCl 3M come elettrolita
Bisogna tener chiuso il tappo quando non è in uso,
ed aprirlo durante le misure per permettere il passaggio degli ioni attraverso il setto poroso (che deve essere immerso) per la chiusura del circuito
Anal Bioanal Chem 374, 778–786 (2002). https://doi.org/10.1007/s00216-002-1506-5